***************************************
        *****                             *****
        *****             DDTZ            *****
        *****                             ***** 
        ***************************************

        Ein  Programmentwicklungs- und  Fehlersuch-Werkzeug  fuer  Z80-
        Mikrocomputer


        Einfuehrung
        ===========

        Das  DDTZ  ist  ein komfortables Werkzeug  zum  Entwickeln  und   
        Austesten von Z80-Programmen, sowie zum Ueberpruefen des Zusam-
        menwirkens zwischen Programm und Hardware-System.

        Folgende Komponenten sind im DDTZ enthalten:

        - Assembler  zum  Direkt-Eingeben von Programmaenderungen  oder   
          kleineren vollstaendigen Programmen in Z80-Assemblersprache.
        - Disassembler zum Rueck-Uebersetzen von Maschinenprogrammen.
        - Tracer  zum Ausfuehren von Programmen in Einzelschritten  und 
          zur Programmausfuehrung mit vorgebbaren Abbruchbedingungen.
        - Disk Ein/Ausgaberoutinen erlauben das Lesen und Schreiben von   
          Files.
        - Ausdruck-Interpreter  erlaubt bei allen Kommandos die Verwen-
          dung   von arithmetischen und logischen Ausdruecken mit HEX-, 
          Dezimal-,   Binaer- und  ASCII-Werten,   sowie  Speicher- und 
          Registerinhalten und Variablen.

        Das   DDTZ  laeuft  unter  dem   CP/M-Betriebssystem   (Digital 
        Research,  ab  Version  1.4) und anderen dazu kompatiblen  Sys-
        temen.  Es  benoetigt eine Z80-CPU und belegt 8,5 KBytes  Spei-
        cher.
        Da  Konsol-Eingaben  nur ueber  die  CP/M-Stringeingabefunktion 
        erfolgen,  ist  das DDTZ auch mit dem  CP/M-Hilfsprogramm  XSUB 
        lauffaehig.

        Der Gebrauch des DDTZ
        =====================

        Der Aufruf
        ----------

        Auf   Ihrer   DDTZ-Originaldiskette  befindet  sich  die   File 
        DDTZ.COM.  Bevor Sie diese das erste Mal aufrufen, kopieren Sie 
        bitte  die  File auf eine andere Diskette,  die  Sie  dann  zum 
        Arbeiten  benutzen.  Bewahren Sie die Originaldiskette an einem 
        sicheren  Ort  auf  und benutzen Sie  sie  nur  zum  Anfertigen 
        weiterer Arbeitsdisketten.  Verwenden Sie also nie das Original 
        als Arbeitsdiskette. 

        Das  DDTZ  wird  entsprechend den  CP/M-Regeln  folgendermassen 
        aufgerufen:


             DDTZ 
        oder
             DDTZ d:filename.ext

        Bei  beiden Aufrufen laedt das Disk Operating System  das  DDTZ 
        bei Adresse 100H beginnened in den Speicher. Das DDTZ verlagert 
        sich  danach automatisch direkt vor das BDOS und  ueberschreibt 
        dabei  den CCP.  Dadurch wird der Speicher ab 100H fuer das  zu 
        untersuchende Programm frei. Der Adressteil des Befehls JP BDOS 
        auf  Adresse  5 wird erniedrigt,  um den  Anwenderprogramm  die 
        durch  das  DDTZ verringerte Speichergroesse  mitzuteilen.  Der 
        urspruenglich  vom  DDTZ belegte Speicher  wird  daraufhin  mit 
        Nullen geloescht.
        Wurde  im Aufruf ein Filename angegeben,  so laedt das DDTZ die 
        File in den Speicher.
        Nach  Ausgabe  des Prompt-Zeichens '>' ist das  DDTZ  betriebs-
        bereit.


        Die Kommandos
        -------------

        Jede Taetigkeit des DDTZ,  z.B. Lesen einer File, Disassemblie-
        ren  eines Programm-Abschnittes usw.  wird mit  einem  Kommando 
        eingelei-tet.  Kommandos  koennen immer dann eingegeben werden, 
        wenn  das  DDTZ  mit dem Prompt-Zeichen '> '  oder  '>>'  seine 
        Bereitschaft anzeigt.

        Kommandos beginnen mit einem der Zeichen '@' bis 'Z', eventuell 
        gefolgt von weiteren optionalen Buchstaben,  sowie  Argumenten. 
        Bei  einigen Kommandos sind alle Argumente obligat,  d.h.  alle 
        Argumente muessen angegebnenwerden.  Bei anderen Kommandos sind 
        jedoch  die Argumente alle oder zum  Teil  optional,  d.h.  sie 
        koennen  entweder explizit angegeben werden,  duerfen aber auch 
        weggelassen werden.  Wird eine optionale Anfangsadresse  wegge-
        lassen,  so  wird  die Adresse benutzt,  bei der  das  Kommando 
        zuletzt beendet wurde. Wird eine optionale Endadresse weggelas-
        sen, so wird das Kommando (z.B. L oder D) so lange ausgefuehrt, 
        bis etwa ein Bildschirm vollgeschrieben ist.  Ein weggelassenes 
        optionales  Argument,  hinter  dem weitere Argumente  angegeben 
        werden sollen,  muss durch ein Komma ersetzt werden.  Optionale 
        Elemente  sind in den folgenden  Kommando-Beschreibungen  durch 
        eckige  Klammern  gekennzeichnet (die Klammern sind also  nicht 
        mit einzugeben).  Zwischen zwei Argumenten muss ein Blank,  ein 
        Tab (^I) oder ein Komma stehen.

        Argumente  werden  im allgemeinen  als  HEX-Zahlen  eingegeben, 
        duerfen  aber  auch als Dezimal- und Binaerzahlen,  als  ASCII-
        Werte,  Variablen oder in Form arithmetischer Ausdruecke einge-
        geben  werden.  HEX-Zahlen  sind im DDTZ Zahlen,  die  aus  den 
        Ziffern  0  bis  9 und den Buchstaben A bis F (oder  a  bis  f) 
        bestehen  und nicht durch weitere Zusaetze (z.B.  Buchstabe  H) 
        als HEX-Zahl gekennzeichnet sein muessen.  Im Gegensatz zu  den 
        meisten  Assemblern sind HEX-Zahlen,  deren erstes Zeichen  ein 
        Buchstabe  ist,  im  DDTZ erlaubt.  Dezimal-Zahlen  werden  zur 
        Unterscheidung  mit einem Punkt abgeschlossen und  Binaerzahlen 
        tragen  am Ende ein doppeltes Anfuehrungszeichen.  Naeheres zur 
        Eingabe  von Zahlen,  Variablen und Ausdruecken finden Sie  bei 
        der Beschreibung des H-Kommandos und im Anhang.

        Bei Kommandos,  die eine Start- und eine Endadresse  erfordern, 
        kann  anstelle der Endadresse auch der Buchstabe  'S',  gefolgt 
        von einer Laengenangabe verwendet werden.
          z.B. bedeutet            D 1000 S 100  oder  D1000s100
               das selbe wie       D 1000 10FF   oder  d1000,10ff

        Bei  allen Eingaben ist es einerlei,  ob Gross- oder Kleinbuch-
        staben verwendet werden.  Die einzige Ausnahme ist die  Eingabe 
        von ASCII-Zeichen und Zeichenketten.


        Die Wiederhol-Funktion
        ----------------------

        Beim  Gebrauch  des DDTZ kommt es oefters vor,  dass man  einen 
        Befehl nicht nur einmal benutzt und danach einen anderen Befehl 
        anwendet,  sondern  das man ein und denselben  Befehl  mehrmals 
        wiederholen  will.  Moechte  man z.B.  ein Programm in  Einzel-
        schritten ausfuehren lassen, um nach jedem Schritt die Register 
        zu inspizieren,  so waere fuer jeden Schritt die Eingabe  eines 
        Trace-Kommandos  ohne  Argumente notwendig (also der  Buchstabe 
        'T' und die Return-Taste). Ein weiteres Beispiel ist das Ueber-
        pruefen  der Hardware eines Ausgabeports:  Will man  mit  einem 
        Oszilloskop  Signale eines Ausgabeports ueberpruefen,  so waere 
        es  sehr laestig,  zur wiederholten Ausgabe eines Testbytes  an 
        den Port waehrend der Beobachtung des Oszilloskops immer wieder 
        das 'O'-Kommando eingeben zu muessen.
        Aus  diesen  Gruenden besitzt das DDTZ  die  Wiederholfunktion. 
        Diese bewirkt, dass bei einer leeren Eingabe (nur Return-Taste) 
        das letzte Kommando ohne Argumente wiederholt wird. Die Bereit-
        schaft der Wiederhol-Funktion wird durch einen doppelten Prompt 
        '>>' anstelle des einfachen '> ' angezeigt.


        Die Kommandos des DDTZ
        ======================

        Im  Folgenden werden alle Kommandos des DDTZ erklaert  und  mit 
        Beispielen verdeutlicht.  Im Bereich der Computertechnik hat es 
        sich  international eingebuergert,  englische Bezeichnungnen zu 
        benutzen.  Deshalb  sind auch beim DDTZ die  Kommandos  Abkuer-
        zungen  englischer  Woerter.  Diese sind neben einer  deutschen 
        Bezeichnung am Anfang jeder Kommando-Erklaerung mit angegeben.
        Zur Einarbeitung empfiehlt es sich,  an dieser Stelle des  DDTZ 
        schon einmal zu starten und die im kommenden Abschnitt erklaer-
        ten  Kommandos der Reihe nach auszuprobieren.  Assemblieren Sie 
        ein simples Testprogramm mit dem A-Kommando,

        z.B.:   > A100
                0100 NOP          ld a,0
                0102 NOP          dec a
                0103 NOP          jp nz,102
                0106 NOP          jp 0
                0109 NOP          .

        Listen  Sie das Programm dann mit dem L-Kommando  in  disassem-
        blierter  Form aus,  setzen Sie einen Breakpoint auf Adresse  0 
        mit  dem B-Kommando und starten Sie es mit dem G-Kommando  usw. 
        Nach  einigem Ausprobieren und Spielen mit dem DDTZ werden  Sie 
        sicher  schnell  die vielen Moeglichkeiten dieses  komfortablen 
        Werkzeugs kennen und nutzen koennen.

        @
        -

        Anzeigen und eventuell Aendern des Displacement-Registers.
        (examin [substitude] displacement register @)

        Der  derzeitige Wert wird angezeigt und ein  neuer  -  angefor-
        dert.  Eine leere Eingabe (nur Return-Taste) belaesst den alten 
        Wert.

        Ein  mit dem DDTZ zu bearbeitendes Programm kann natuerlich nur 
        innerhalb des verfuegbaren Adressraums in den Speicher  geladen 
        werden, muss also mindestens bei Adresse 100H beginnen und darf 
        sich  nicht  mit dem DDTZ oder dem System ueberlappen.  Um  ein 
        Programm,  das beispielsweise bei Adresse 0 oder F000H beginnt, 
        zu bearbeiten, muss dieses entsprechend verschoben in den Spei-
        cher geladen werden.  Damit beim Disassemblieren,  Modifizieren 
        mit  Hilfe des eingebauten Assemblers,  Auslisten in  HEX/ASCII 
        usw.  trotzdem die korrekten Adressen angezeigt werden, ist ein 
        Displacement-Register   @  (Verschiebungsregister)   vorhanden, 
        dessen  Wert  auf die Differenz Solladresse  minus  Ladeadresse 
        gesetzt  werden kann.  Ist @ ungleich Null,  so zeigt das  DDTZ 
        ueberall,  wo Adressen ausgelistet werden, die Adressen auch in 
        der Form @xxxx an,  wobei xxxx die Solladresse des verschobenen 
        Programms ist.
        Eine  andere Anwendungsmoeglichkeit des  Displacement-Registers 
        ist das Bearbeiten von Subroutinen, die mit Hilfe eines Linkers 
        in ein Programm eingebunden wurden, und zu denen im Allgemeinen 
        nur ein Listing beginnend ab Adresse 0 vorhanden ist. In diesem 
        Fall  wird  das @-Register auf die aus  der  Symboltabelle  des 
        Linkers  zu  entnehmende  Anfangsadresse der  Routine  gesetzt. 
        Jeder Adresse xxxx im Listing entspricht dann die Adresse @xxxx 
        im Speicher.
        Achtung:  Programme,  die (ohne Linker) im Speicher  verschoben 
        wurden,  koennen  zwar  z.B.  disassembliert oder  modifiziert, 
        jedoch nicht ausgefuehrt werden.


        A
        -
        Assemblieren von Z80-Befehlen.
        (Assemble Zilog Z80 mnemonics)

        Beginnend  bei  der optionalen Anfangsadresse werden  als  Z80-
        Mnemonics  eingegebene  Befehle direkt in den  Speicher  assem-
        bliert.  Das  DDTZ zeigt jeweils den an dem betreffenden  Spei-
        cherplatz bereits stehenden Befehl zur Kontrolle an, worauf ein 
        neuer  Z80-Befehl eingegeben werden oder mit einer leeren  Ein-
        gabe zum  naechsten Befehl uebergegangen werden kann.  Die Ein-
        gabe  eines Minuszeichens bewirkt ein Ruecksetzen auf den  vor-
        letzten Befehl zur Kontrolle oder Korrektur,  ein Punkt beendet 
        das Assemblieren. Die Form der Befehle ist Zilog-kompatibel mit 
        einigen Erweiterungen:
        Statt ADD A,...  SBC A,... usw. koennen auch Kurzformen ADD ... 
        SBC ...  usw.  benutzt werden. Bei den Befehlen IN A,(ausdruck) 
        und OUT (ausdruck),A koennen die Klammern weggelassen werden.
        Der  Opcode  ist von dem Argument durch Tabs  oder  Blanks  ge-
        trennt.
        Auf  die  Adresse  des Z80-Befehls kann  - wie  bei  Assemblern 
        ueblich  - mittels des $-Zeichens Bezug genommen  werden,  z.B. 
        ist  der Befehl JR Z,$+4 identisch mit JR 204,  wenn der Befehl 
        bei Adresse 200 steht.
        Achtung:  Da beim DDTZ HEX-Zahleneingaben ohne fuehrende  Dezi-
        malziffer zulaessig sind,  koennen  beim Assemblieren Zweideut-
        igkeiten entstehen oder Fehler unerkannt bleiben, z.B. soll das 
        Register  A mit dem Hex-Wert 0B geladen werden,  so ist LD A,0B 
        einzugeben, da mit LD A,B das Register B angesprochen wird. Der 
        Befehl LD BC,DE wird als LD BC,0DE interpretiert,  da es  einen 
        Z80-Befehl,  der  das  BC-Register aus dem  DE-Register  laedt, 
        nicht gibt.

        B
        -

        Anzeigen aller Breakpoints.
        (display all breakpoints)

        Die  Adressen,  Wiederholungszaehler und Bedingungen aller  ge-
        setzten Breakpoints werden aufgelistet.


        B breakp [breakp..]
        -------------------

        Breakpoints setzen.
        (set breakpoints)

        Zum Austesten eines Programms ist es erforderlich, das Programm 
        nicht nur starten zu koennen,  sondern der Ablauf des Programms 
        muss  sich auch bequem verfolgen und beobachten  lassen.  Neben 
        den  Tracen (siehe Kommandos T und C) ist das Setzen von Break-
        points (Unterbrechungspunkten) eine sehr komfortable  Moeglich-
        keit, den Programmablauf zu verfolgen.
        Ein  Breakpoint  wird  auf das erste Byte  (den  Opcode)  eines 
        Maschinenbefehls  gesetzt und bewirkt,  dass der Programmablauf 
        unterbrochen wird, sobald der Programmzaehler bei dieser Adres-
        se angekommen ist.  Man kann dann die Registerinhalte inspizie-
        ren,  Speicherinhalte  kontrollieren usw.,  um danach den  Pro-
        grammablauf  fortzusetzen oder an einer anderen Stelle  fortzu-
        fahren.
        Neben der Adresse,  die bestimmt,  wo der Breakpoint zu  setzen 
        ist, koennen noch zusaetzliche Optionen gewaehlt werden.


        Ein Breakpoint wird in folgender Form definiert:
                  [R] adresse [:zaehler] [I bedingung]
        Der  optionale Buchstabe R bedeutet,  dass jedesmal beim Errei-
        chen des Breakpoints die CPU-Registerinhalte ausgelistet werden 
        sollen,  auch dann, wenn wegen eines Zaehlers oder einer Bedin-
        gung der Breakpoint keinen Programmstopp bewirkt.
        Die Adresse ist ein beliebiger Ausdruck,  der auf einen  Opcode 
        zeigen muss.
        Der  Zaehler  kann auf einen Wert n<>1 gesetzt werden  und  be-
        wirkt,  dass  jedesmal,  wenn die Breakpointadresse durchlaufen 
        wird,  der Zaehler um Eins erniedrigt wird und erst beim  n-ten 
        Mal ein Programmstop erfolgt. Er steht dann auf 1.
        Eine  Bedingung (der Buchstabe I fuer 'if'='wenn',  gefolgt von 
        einem Ausdruck) bestimmt,  ob ein Programmstop bzw.  ein Dekre-
        mentieren des Wiederholungs-Zaehlers erfolgen soll.
        z.B.:     > B R 200 I ^A=0
              listet jedesmal,  wenn Adresse 200 angelaufen  wird,  die 
              Register aus und unterbricht den Programmlauf,  falls das 
              A-Register den Wert 0 hat.
                  > B Y0:16., R $ I0
              setzt zwei Breakpoints:
              1. Wird  16  mal  die Adresse,  die in der  Variablen  Y0 
                 steht, angelaufen, so wird das Programm unterbrochen.
              2. Wird  die  Adresse,  auf der der  Programmzaehler  zum 
                 Zeitpunkt der Breakpoint-Eingabe  stand,  durchlaufen, 
                 so werden die Register ausgelistet,  aber nicht unter-
                 brochen (Bedingung immer 'falsch').
                  
        Um den Benutzer zusaetzliche Eingriffsmoeglichkeiten zu  geben, 
        werden  alle Breakpoints,  auch mit Zaehlern ungleich Null oder 
        unerfuellten Bedingungen,  trotzdem aktiv,  wenn eine beliebige 
        Taste an der Konsole gedrueckt wird.
        Wird  ein  Breakpoint auf eine Adresse gesetzt,  auf  der  sich 
        bereits ein Breakpoint befindet, so wird der bereits vorhandene 
        automatisch geloescht.
        Achtung:  Breakpoints  koennen nur im RAM  gesetzt  werden;  in 
        Programmen  die  in  ROM's oder EPROM's  enthalten  sind,  sind 
        Breakpoints nicht moeglich (Siehe folgenden Abschnitt).

        Interne Breakpointbehandlung des DDTZ:

        Wird ein Programm mit dem G-Kommando gestartet,  so ersetzt das 
        DDTZ alle Opcodes, auf die eine Breakpoint-Adresse zeigt, durch 
        einen Restart-Befehl RST n und bewahrt die Opcodes auf.  In die 
        Adresse n,  auf die der RST-Befehl springt,  wird ein Sprungbe-
        fehl eingesetzt, der in den Breakpoint-Handler des DDTZ fuehrt. 
        Nach  einem Programmstop werden die Opcodes wieder  eingesetzt, 
        sodass das Programm immer dann,  wenn es dem Benutzer  zugaeng-
        lich ist,  unmodifiziert ist. Als RST-Adresse ist 38H voreinge-
        stellt.  Ist  die Adresse 38H jedoch fuer andere Zwecke bereits 
        vergeben,  so kann der RST-Befehl geaendert  werden,  z.B.  auf 
        30H:
                  > AT4
                  xxx9  RST 38     rst 30
                  xxxA  xxx        .



        BX
        --

        Loeschen aller Breakpoints.
        (clear all breakpoints)

        BX adresse [adresse..]
        ----------------------

        Loeschen der Breakpoints an den angegebenen Adressen.
        (clear breakpoints)

        C[N][J] ]befehlsanzahl]
        C[N][J] W ausdruck
        C[N][J] U ausdruck
        ------------------

        Tracen ueber CALLs [ohne Ausgabe] [nue Sprungbefehle]
         / ..solange.. / ..bis..
        (trace over CALLs [No list] [Jumps only] /..While../..Until..

        Tracen  wie mit dem T-Kommando,  nur mit dem Unterschied,  dass 
        eine  Subroutine wie ein einzelner  Maschinenbefehl  gehandhabt 
        wird.  Bei  jedem CALL-Befehl wird also die aufgerufene Routine 
        in  Echtzeit  abgearbeitet und erst bei Erreichen des  auf  den 
        CALL-Befehl  folgenden Befehls wird wieder in  den  Trace-Modus 
        zurueckgekehrt. (siehe T-Kommando).
        Achtung: Das C-Kommando funktioniert nur dann, wenn die Subrou-
        tine nach ihrer Beendigung zu der auf den CALL-Befehl folgenden 
        Adresse zurueckkehrt. Ein Programm der Form
                  CALL    SUBR
                  DB      ARG
        mit  einer Routine SUBR,  die nach Abarbeitung hinter dem Argu-
        ment ankommt, kann nicht mit C bearbeitet werden.


        D [startadr] [endadr]
        ---------------------

        Auslisten des Speichers in HEX und ASCII
        (Display memory in hex and ASCII)

        Der Speicher-Inhalt wird beginnend bei der Startadresse bis zur 
        Endadresse  in HEX und ASCII auf der Konsole  ausgelistet.  Die 
        ASCII-Anzeige ignoriert das Bit 7 des jeweiligen Bytes. Ist der 
        Wert  eines  Bytes nicht als ASCII-Zeichen  druckbar,  so  wird 
        statt dessen ein Punkt ausgegeben.


        F-Kommandozeile
        ---------------

        File-Cointrolblock und CP/M-Kommandozeile spezifizieren.
        (specify Filename and command line)

        Dieses Kommando hat zwei Anwendungen:

        1. Vor einem Einlesen oder Ausschreiben einer File vom DDTZ aus 
           wird mit dem    F-Kommando der Filename angegeben.
           z.B.  Einlesen  eines zu testenden Kopier-Programms mit  dem 
                 Namen          'COPY.COM' von der Diskette A:
              > Fa:copy.com
              > R
        2. Soll  ein Programm ausgetestet werden,  das beim Aufruf  vom 
           CP/M  aus eine Kommandozeile im Kommandopuffer bei  80H  und 
           File-Control-Blocks  bei 5CH und 6CH erwartet,  so kann  mit 
           dem F-Kommando des DDTZ der CP/M-Aufruf simuliert werden.
           z.B. Das im obigen Beispiel eingelesene Programm soll so ab-
                laufen  als sei es vom CP/M aus mit dem Aufruf
              A>COPY A:DESTIN.*=B:SOURCE.*
                gestartet  worden.  Die Kommandozeile wird deshalb  vor 
                dem Programmablauf mit  
              > FA:DESTIN.*=B:SOURCE.*
                eingegeben.


        G [startadr] [;breakp..]
        ------------------------

        Starte ein geladenes Programm, eventuell mit temporaeren Breakpoints.
        (Go [to start] [with temporary breakpoints])

        Wird  eine Startadresse angegeben,  so wird der Programmzaehler 
        des  Z80 auf diese Adresse gesetzt,  andernfalls wird  bei  dem 
        letzten Programmzaehlerstand fortgefahren.  Im G-Kommando koen-
        nen temporaere Breakpoints angegeben werden.  Sie werden in der 
        gleichen  Form wie die permanenten Breakpoints beim  B-Kommando 
        spezifiziert  und haben auch die gleiche Wirkung mit dem Unter-
        schied,  dass  bei einem Programmstop an einem der  temporaeren 
        oder  permanenten Breakpoints die temporaeren  automatisch  ge-
        loescht werden.
        z.B. Vollstaendiges  Abarbeiten eines CP/M-Programms,  das  mit 
             JP 0 endet:
               > GL;0

        H
        -

        Groesse und maximale Groesse von Files anzeigen.
        (display High and maximal size of files)

        Die  hoechste von der zuletzt eingelesenen File belegte Adresse 
        wird angezeigt,  sowie die hoechste von irgendeiner der  einge-
        lesenen  Files belegte Adresse.  Erstere ist auch in der Varia-
        blen H,  letztere in der Variablen M enthalten.  (Siehe auch W- 
        und R-Kommando)


        H ausdruck
        H ausdruck ausdruck
        -------------------

        Berechnen eines Ausdrucks / Summe und Differenz zweier Ausdrucke.
        (compute expressions / Hex and other sum and difference)

        Wird ein Ausdruck angegeben,  so zeigt das DDTZ dessen Ergebnis 
        an, werden zwei Ausdruecke angegeben, so werden deren Summe und 
        Differenz  angezeigt.  Ergebnisse werden in HEX,  als  negative 
        HEX-Zahl,  in Dezimal,  als negative Dezimalzahl, in Binaer und 
        das  niederwertige  Byte zusaetzlich als  ASCII-Zeichen  darge-
        stellt. Nicht druckbare ASCII-Zeichen werden dabei als Control-
        Zeichen in der Form Buchstabe minus '@' angezeigt.

        Wie  Ausdruecke formuliert werden,  ist der  Uebersichtlichkeit 
        halber im Anhang angegeben.

        z.B.: Was  ist die Endadresse eines 17 KByte langen  Programms, 
              das bei Adresse 100H beginnt?
                > H17.*1024.+100
                4500  -BB00  17664. -47872. 01000101"00000000"  '@'-'@'
              Der freie Speicher beginnt also bei 4500H.
        z.B.: Beim  Disassemblieren  eines unbekannten  Programms  wird 
              eine Subroutine gefunden, die nacheinander mit den Werten 
              D8F0H,  FC18H,  FF9CH  usw.  in den Registern  aufgerufen 
              wird. Was kann das fuer eine Routine sein?
                > HD8F0
                D8F0  -2710  55536. -10000. 11011000"11110000"  'p'.
                > H fc18
                FC18  -03E8  64536. -1000   11111100"00011000"  'X'-'@'
                > H FF9CH
                FF9C  -0064  65436. -100  ...
              Bei  den  Werten handelt es sich offenbar  um  dezimal  -
              10000,  -1000  usw.;  die Routine hat also wahrscheinlich 
              etwas mit einer Binaer-zu-Dezimal-Umrechnung zu tun.

        I [port]
        --------

        Einlesen eines Daten-Bytes von einem Port.
        (input a byte from port)

        Zum Austesten der Computer-Hardware koennen mit diesem Kommando 
        Bytes  von  Ports eingelesen und in HEX  und  binaer  angezeigt 
        werden.  Wird  die  Portadresse nicht angegeben,  so  wird  der 
        zuletzt  in  einem frueheren I-Kommando angegebene  Port  ange-
        sprochen. Die Moeglichkeit, bei Z80-I/O-Befehlen hardwareseitig 
        auch  die Adressleitungen A15 bis A8 zur  Informationsuebertra-
        gung mitzuverwenden,  ist im DDTZ realisiert.  DDTZ-intern wird 
        die  Portadresse   als   Zwei-Byte-Wort  in   das   BC-Register  
        geladen und mit IN A,(C) der Port gelesen.
        Bei diesem Kommando zeigt zeigt sich besonders der Vorteil  der 
        Wiederholungsfunktion  des DDTZ:  Nachdem einmal das I-Kommando 
        explizit  gegeben wurde,  kann man,  waehrend man  verschiedene 
        Pegel  an  die Anschluesse des Ports  anlegt,  durch  einfaches 
        Druecken der Return-Taste die Portabfrage wiederholen.


        L [startadr] [endadr]
        ---------------------

        Listen eines Speicherbereichs in Z80-Mnemonics.
        (List disassembled code)

        Dieses Kommando disassembliert im Speicher stehende Programme.
        (Beispiel: siehe Q-Kommando)


        M[V] startadr endadr zieladr
        ----------------------------

        Umladen eines Speicherbereichs in einen anderen, eventuell vergleichen.
        (Move memory [and verify])

        Der  Speicherinhalt beginnend bei der angegebenen  Startadresse 
        bis (einschliesslich) zur angegebenen Endadresse wird in  einen 
        anderen  Bereich,  beginnend  bei der angegebenen  Zieladresse, 
        kopiert.  Wird der optionale Buchstabe V gegeben,  so wird  die 
        Kopie mit dem Original verglichen und etwaige Diffrenzen in HEX 
        ausgelistet.  Differenzen  koennen  bei defektem Speicher  ent-
        stehen oder dann,  wenn versehentlich in Bereiche kopiert wird, 
        die kein RAM enthalten.  Das M-Kommando wird auch dann  korrekt 
        ausgefuehrt,  wenn  der Quell- und der Zielbereich  gegenseitig 
        ueberlappen.  In  diesem  Fall ist ein  Vergleichen  allerdings 
        nicht moeglich,  da beim Kopieren ja ein Teil des Quellbereichs 
        ueberschrieben wird.
        Achten Sie bei diesem Kommando besonders darauf, dass Sie nicht 
        das  DDTZ  oder das Disk Operating System versehentlich  ueber-
        schreiben.

        O [byte] [port]
        ---------------

        Ausgeben eines Datenbytes an einen Ausgabeport.
        (Output a byte to a port)

        Zum Austesten der Computer-Hardware koennen mit diesem Kommando 
        Bytes an Ports des Computersystems ausgegeben werden.
        Achtung:  Im Gegensatz zu dem Z80-Befehl OUT port,byte ist hier 
        aus folgendem Grund erst das Datenbyte und dann die Portadresse 
        anzugeben:
        Die Portadresse kann weggelassen werden, falls ein Datenbyte an 
        den  selben Port,  wie in einem vorherigen O-Kommando  spezifi-
        ziert, ausgegeben werden soll.
        Die Moeglichkeit,  bei Z80-I/O-Befehlen hardwareseitig auch die 
        Adressleitungen A15 bis A8 zur Informationsuebertragung  mitzu-
        verwenden,  ist im DDTZ realisiert.  DDTZ-intern wird die Port-
        adresse  als Zwei-Byte-Wort in das BC-Register geladen und  mit 
        OUT (C),A das Byte an den Port ausgegeben.


        Q[J] startadr endadr bytes
        --------------------------

        Durchsuchen des Speichers nach einer gegebenen Folge von Bytes.
        (Query memory for a byte string [justified])

        Der Speicher wird beginnend bei der angegebnen Startadresse und 
        endet (einschliesslich) bei der angegebenen Endadresse auf eine 
        angegebene  Byte-Folge hin durchsucht.  Fundstellen werden  wie 
        beim  D-Kommando  in HEX und ASCII ausgelistet.  Das erste  ge-
        suchte  Byte steht dabei jeweils am linken Bildrand.  Wird  der 
        optionale Buchstabe J gegeben, so werden jeweils noch 8 vorher-
        gehende Bytes mit ausgelistet,  sodass die gesuchte  Byte-Folge 
        in  der  Bildmitte  beginnt.  Die Byte-Folge kann wie  beim  S-
        Kommando  eine Folge von HEX-Zahlen,  Ausdruecken,  Worten  und 
        Text-Strings sein.

        z.B. Ein  zu untersuchendes Programm gibt an  einem  bestimmten 
             Punkt  seines Ablaufes aus unbekannter Ursache die Meldung 
             "Hardware  error" auf die Konsole aus  und  stoppt.  Woher 
             kommt diese Meldung ?
                > QJ l h 'Hardwar'
                1502   73 74 65 64  24 4E 6F 20  48 61 72 64  77 61 ...
             Der Text "Hardware error beginnt also bei Adresse 150A. Wo 
             wird er ausgegeben ?
                > QJ l h w150a
                >
             (Keine  Meldung)  Auf die Adresse wird also  nicht  direkt 
             zugegriffen.   Vielleicht  haben  wir  Glueck,  indem  wir 
             suchen,  wo  'No Hardware error" ausgegeben  wird.  Dieser 
             Text beginnt bei 1507H.
                > QJ l h w1507
                08FE   00 00 00 00  00 AF C9 21  07 15 CD 65  07 30 ...
                > L8FE+7
                0905  LD   HL,1507
                0908  CALL 0765
                090B  JR   NC,0910
                090D  INC  HL
                090E  INC  HL
                090F  INC  HL
                0910  CALL 0654
             Die  Subroutine,  die  bei  Adresse 908  aufgerufen  wird, 
             fuehrt  also  offenbar einen Test durch und  meldet  einen 
             Fehler im Carry-Flag.  Der Text wird dann bei Adresse  910 
             ausgegeben.

        R [displacement]
        ----------------

        Einlesen einer Binaer- oder HEX-File in den Speicher, eventuell 
        verschoben.
        (Read a binary or hex file [add displacement])

        Eine  File,  deren Name mit dem F-Kommando spezifiziert  worden 
        sein  muss,  wird  von der Diskette in den Speicher  eingelesen. 
        Eine File, deren Name mit ".HEX" endet, wird als Intel-HEX-File 
        interpretiert; die Daten werden bei den in der File enthaltenen 
        Adressen im Speicher abgelegt.  Jede andere File wird ohne jede 
        weitere Interpretation bei Adresse 100H beginnend in den  Spei-
        cher geladen.


        Wird  im  R-Kommando ein Displacement angegeben,  so wird  eine 
        HEX-File  bei  der entsprechenden Adresse erhoeht um  das  Dis-
        placement abgelegt,  andere Files bei  100H+Displacement.  Nach 
        dem  Einlesen  der File wird erst die hoechste von dieser  File 
        belgte  Speicheradresse ausgelistet und dann die  hoechste  von 
        irgendeiner  File seit Starten des DDTZ belegte Adresse.  Falls 
        das DDTZ statt dessen ein Fragezeichen ausgibt, konnte entweder 
        die File nicht gefunden werden, beim Lesen einer HEX-File wurde 
        ein Checksummenfehler entdeckt,  oder die File belegt Speicher-
        plaetze ausserhalb des Bereichs L bis T.
        z.B.: Eine  File TEST.BIN soll bei Adresse 2000H  beginnend  in 
              den Speicher geladen werden:
                  > Ftest.bin
                  > R2000-l
                  High = 277F  Max = 277F

        S [startadr]
        ------------

        Anzeigen und Aendern von Daten im Speicher
        (Substitute memory)

        Die  Startadresse,  oder wenn diese nicht angegeben wurde,  die 
        Adresse bei der das letzte S-Kommando beendet wurde,  wird  auf 
        der Konsole ausgegeben, und danach wird das an dieser Stelle im 
        Speicher  befindliche  Byte  in  HEX  angezeigt.  Anschliessend 
        erwartet  das  DDTZ  eine Eingabe,  und zwar gibt  es  folgende 
        Moeglichkeiten:
          -  Eine leere Eingabe (nur Return-Taste) schreitet ohne Spei-
             cheraenderung zur naechsten Adresse weiter.
          -  Ein   Minus-Zeichen  geht  ohne  Speicheraenderung   einen 
             AdressSchritt zurueck.
          -  Ein Punkt (alleine in einer Zeile) beendet das Kommando.
          -  Ein  Datenbyte oder eine Folge von von Datenbytes wird  in 
             den Speicher eingetragen.

        Datenbytes koennen folgendermassen eingegeben werden:
          -  Ausdruecke  (im  einfachsten Fall HEX-Zahlen)  werden  der 
             Reihe nach berechnet und eingetragen.
          -  W  ausdruck berechnet den Ausdruck als Zwei-Byte-Wort  und 
             traegt ihn in zwei Speicher-Bytes ein; erst das niederwer-
             tige, dann das hoeherwertige Byte.
          -  Ein  Apostroph,   gefolgt  von  ASCII-Zeichen  und   einem 
             weiteren  Apostroph  bewirkt  ein Eintragen  einer  ASCII-
             Zeichenfolge.  Kommt der Apostroph selbst in der  Zeichen-
             folge  vor,  so  muss  er zweimal  gegeben  werden.  Folgt      
             auf den abschliessenden Apostroph ein Punkt,  so wird  das 
             Bit 7 des      letzten Zeichens auf Eins gesetzt.
        z.B. der Programmteil
                  0200 CALL 1234H
                  0203 DM   'Test ''1'''        ; Test '1'
             kann mit dem S-Kommando folgendermassen eingegeben werden:
                  > S200
                  0200 00  cdW1234
                  0203 00  'Test ''1'''.
                  020B 00  -
                  020A A7  .


        T[N][J] ]befehlsanzahl]
        T[N][J] W ausdruck
        T[N][J] U ausdruck
        ------------------

        Tracen [ohne Ausgabe] [nur Sprungbefehle] / ..solange.. / ..bis..
        (Trace [no list] [Jumps only] / ..While.. / ..Until..)

        Im  Gegensatz  zum Starten eines Programms mit dem  G-Kommando, 
        bei dem die Kontrolle voll dem auszufuehrenden Programm  ueber-
        geben  wird  und erst bei einem Breakpoint dem DDTZ  zurueckge-
        geben  wird,  behaelt beim Tracen das DDTZ die ganze  Zeit  die 
        Kontrolle. Das wird dadurch erreicht, dass das DDTZ automatisch 
        hinter  jedem Befehl,  bevor er ausgefuehrt wird,  einen Break-
        point einsetzt und nach Ausfuehrung des Befehls wieder loescht. 
        Bei bedingten Spruengen werden sogar zwei Breakpoints  gesetzt, 
        einer  hinter dem Sprungbefehl,  der andere am Sprungziel.  Das 
        Programm wird also in Einzelschritten ausgefuehrt.  Nach  jedem 
        Schritt  legt  das DDTZ die aktuellen Werte aller  Register  in 
        Speicherplaetze  innerhalb  des DDTZ ab,  sodass die  Register-
        inhalte jederzeit ueberwacht werden koennen.
        Das Tracen beginnt jeweils beim derzeitigen Stand des Programm-
        zaehlers.  Soll an einer anderen Stelle mit dem Tracen begonnen 
        werden,  so  muss  der Programmzaehler mit dem  X-Kommando  neu 
        gesetzt werden.
        Nach jedem Schritt werden alle Registerinhalte und der naechste 
        Z80-Befehl wie beim X-Kommando angezeigt.
        Die  einfachste  Form des T-Kommandos ist nur der  Buchstabe  T 
        (gefolgt von der Return-Taste), worauf ein Einzelschritt ausge-
        fuehrt wird.  Falls das letzte Kommando bereits ein  T-Kommando 
        war,  genuegt  wegen  der Wiederholfunktion des DDTZ  auch  die 
        Return-Taste  alleine,  was  das Einzelschritt-Tracen sehr  er-
        leichtert.
        Wird  im  T-Kommando eine Befehlsanzahl  angegeben,  so  werden 
        entsprechend  viele  Schritte  hintereinander  ausgefuehrt.  In 
        diesem  Fall kann,  wie auch bei dem im Folgenden  erlaeuterten 
        Tracen mit Abbruchkriterium,  der Trace-Vorgang durch  Druecken 
        einer   beliebigen  Taste  der  Konsole  vorzeitig  abgebrochen 
        werden.  Das  Tracen  wird unabhaengig  von  einer  angegebenen 
        Befehlsanzahl  oder Bedingung abgebrochen,  wenn ein Breakpoint 
        erreicht wird.
        Wird der Buchstabe W,  gefolgt von einem Ausdruck angegeben, so 
        wird das Programm solange im Trace-Modus abgearbeitet,  wie der 
        Ausdruck 'wahr' ist,  d.h.  vor jedem Schritt wird der Ausdruck 
        berechnet und nur dann fortgefahren,  wenn er ein von Null ver-
        schiedenes Ergebnis hat.
        Wird der Buchstabe U,  gefolgt von einem Ausdruck angegeben, so 
        wird  das Tracen dann abgebrochen,  wenn der Ausdruck  ein  von 
        Null verschiedenes Ergebnis hat.
        Bei  allen  Formen  des T-Kommandos kann man durch  Angabe  des 
        Buchstaben  N das Auslisten der Register  abschalten,  was  die 
        Ausfuehrungszeit erheblich verkuerzt. In diesem Fall werden nur 
        beim Beenden des Trace die Registerinhalte angezeigt.
        Die  Angabe des Buchstabens J veranlasst das DDTZ,  nur  hinter 
        Befehle,  die den Programmzaehler beeinflussen,  Breakpoints zu 
        setzen,  also  bei den Befehlen JP,JR,CALL,RET.  Es werden dann 
        auch nur bei diesen Befehlen die Registerinhalte angezeigt  und 
        ein Abbruchkriterium geprueft.


        Achtung:  Da  die Einzelschritt-Abarbeitung durch automatisches 
        Setzen von Breakpoints erreicht wird,  ist es unmoeglich,  Pro-
        gramme in ROMs zu tracen.  Subroutinen in ROMs koennen mit  dem 
        G-Kommando  und geeigneten Breakpoints oder mit dem  C-Kommando 
        uebersprungen  werden.  Falls  Teile des BIOS in  ROMs  stehen, 
        stoert  dies nicht,  solange das zu untersuchende Programm  nur 
        BDOS-Aufrufe  enthaelt.  Bei BDOS-Aufrufen wird der Trace-Modus 
        verlassen  und  erst  nach der Rueckkehr aus  dem  BDOS  wieder 
        aufgenommen.
        z.B.:     > TNU(1234)='A'
              traced das Programm ohne Registeranzeige,  bis der  Spei-
              cherplatz 1234H das ASCII-Zeichen A enthaelt.
                  > TJW[^hl=0]&[^a<80]
              traced  die Sprungbefehle,  solange das HL-Register  Null 
              ist und das A-Register kleiner als 80H ist.


        V startadr endadr zieladr
        -------------------------
        Vergleichen zweier Speicherbereiche.
        (Verify (compare) two memory areas)

        Der  Inhalt des Speichers beginnend bei der angegebenen  Start-
        adresse  bis (einschliesslich) zur angegebenen Endadresse  wird 
        mit  dem Inhalt eines gleich langen Bereichs beginnend bei  der 
        angegebenen Zieladresse verglichen.  Unterschiede werden in HEX 
        ausgelistet. Das Auslisten kann durch Druecken einer beliebigen 
        Taste der Konsole abgebrochen werden.


        W startadr endadr
        -----------------

        Ausschreiben eines Speicherbereichs in eine File.
        (Write a file to disk)

        Der  Inhalt des Speichers beginnend bei der angegebenen  Start-
        adresse  bis (einschliesslich) zur angegebenen Endadresse  wird 
        in  eine File auf der Diskette geschrieben.  Der Filename  muss 
        vorher mit dem F-Kommando spezifiziert werden.  Die Laenge  des 
        abgespeicherten Bereiches wird vom DDTZ auf volle Saetze aufge-
        rundet.
        z.B.: In  ein Programm namens PROG-ALT.COM sollen  Aenderungen, 
              die  in einer File PATCH.HEX enthalten  sind,  eingefuegt 
              werden,  und das modifizierte Programm soll in einer File 
              namens PROG-NEU.COM auf Diskette B: abgelegt werden:
                  > Fprog-alt.com
                  > R
                  High = 257F  Max = 257F
                  > Fpatch.hex
                  > R
                  High = 2345  Max = 257F
                  > Fb:prog-neu.com
                  > Wl m


        X
        -

        Anzeigen aller Register und des Befehls,  auf den der Programm-
        zaehler zeigt.
        (eXamine all cpu registers)

        Jedesmal,  wenn  ein  Breakpoint angelaufen wird oder ein  Pro-
        grammschritt getraced wird,  legt das DDTZ die  Registerinhalte 
        in  einem  innerhalb des DDTZ befindlichen Speicherbereich  ab. 
        Wird mit G oder T die Ausfuehrung des Programms fortgesetzt, so 
        laedt das DDTZ vorher diese Daten wieder in die  Register.  Mit 
        dem  X-Kommando  koennen diese abgespeicherten  Registerinhalte 
        jederzeit kontrolliert werden.  Die Anzeige erfolgt,  wie immer 
        im DDTZ, in HEX.
        Die sechs gueltigen Bits des F- und des F'-Registers werden als 
        Buchstaben dargestellt. Das Interrupt-Flag wird wie ein Bit des 
        F-Registers angezeigt.
        Der Z80-Befehl, auf den der Programmzaehler zeigt, wird in dis-
        assemblierter Form ausgegeben.  Falls das Displacement-Register 
        @  von  Null verschieden ist,  wird  der  Programmzaehler  auch 
        relativ dazu angezeigt.
        z.B. Das  Displacement-Register  enthalte den Wert  F00H,  alle 
             Flags seien gesetzt,  der Interrupt sei eingeschaltet  und 
             die Register enthalten willkuerliche Werte:
             > X
             SZHVNCE  A =12 BC =3456 DE =789A HL =BCDE SP=F012 PC=3456..
             SZHVNC   A'=78 BC'=9ABC DE'=DEF0 HL'=1234 IX=5678 IY=9ABC..
             Nach  einem  Neustart  des  DDTZ  enthalten  die  Register 
             folgende Werte:
                   E  A =00 BC =0000 DE =0000 HL =0000 SP=AC00 PC=0100..
                      A'=00 BC'=0000 DE'=0000 HL'=0000 IX=0000 IY=0000..
        Das  Interrupt-Enabled-Flag ist gesetzt,  falls beim Start  des 
        DDTZ  der Interrupt eingeschaltet war.  Das I-Register enthaelt 
        den Wert,  den es beim Start des DDTZ enthielt.  Der  Programm-
        zaehler steht auf 100H, zeigt also auf den Anfang des Benutzer-
        speichers.  Der  Stackpointer zeigt auf das obere Ende des  Be-
        nutzerspeichers,  abgerundet  auf volle 100H.  Alle anderen Re-
        gister enthalten Nullen.

        X register
        ----------

        Anzeigen und eventuell modifizieren eines Registers.
        (eXamine [and substitute] a register)

        Nach  Eingabe des Buchstabens X,  gefolgt von  einem  Register-
        namen,  wird  der betreffende Registerinhalt ausgegeben und ein 
        neuer Wert angefordert.  Eine leere Eingabe (nur  Return-Taste) 
        laesst  den Registerinhalt unveraendert;  ein eingegebener Wert 
        oder Ausdruck wird in das Register eingetragen.  Ist das  ange-
        waehlte  Register das F- oder F'-Register,  so werden die Flags 
        als Buchstaben angezeigt. Daraufhin koennen durch Eingabe neuer 
        Buchstaben  in beliebiger Reihenfolge die entsprechenden  Flags 
        gesetzt  werden,  wobei  nicht  gegebene  Flags  zurueckgesetzt 
        werden.  Das  Interrupt-Flag wird im DDTZ wie ein Flag  des  F-
        Registers behandelt.

        Die  Namen  der Register und der Flags der F-Register  sind  im 
        Anhang aufgelistet.


        z.B. Setzen des HL-Registers auf ABCDH, des C-Registers auf den 
             ASCII-Wert 'A',  und Setzen des Carryflags des F-Registers 
             und des Interrupt-Flags:
                  > Xhl
                  HL=1234 abcd
                  > Xc
                  C=40 'A'
                  > Xf
                  S  VNCE ce


        Y
        -

        Anzeigen aller Y-Variablen.
        (examine all Y variables)

        Beim  Untersuchen eines Programms ist es vielfach von  Vorteil, 
        wenn man bestimmte Adressen, Registerstaende, Zwischenergebnis-
        se  bei  Berechnungen  usw.  festhalten kann und  bei  weiteren 
        Berechnungen oder DDTZ-Kommandos als Argumente einsetzen  kann. 
        Fuer  diesen Zweck haelt das DDTZ zehn frei verfuegbare  Varia-
        blen bereit, die mit Y0 bis Y9 bezeichnet sind. Die derzeitigen 
        Werte  in diesen Variablen koennen mit dem Y-Kommando angezeigt 
        werden.
        z.B. Nach  dem Starten des DDTZ enthalten die Y-Variablen  alle 
             den Wert Null:
                  > Y
                  Y0=0000    Y1=0000
                  Y2=0000    Y3=0000
                  Y4=0000    Y5=0000
                  Y6=0000    Y7=0000
                  Y8=0000    Y9=0000

        Yziffer0bis9
        ------------

        Anzeigen und eventuell Modifizieren einer Y-Variablen.
        (examine [and substitute] an Y variable)

        Nach Eingabe des Buchstabens Y,  unmittelbar gefolgt von  einer 
        Ziffer  0 bis 9,  wird der derzeitige Wert der berteffenden  Y-
        Variable  angezeigt und ein neuer Wert angefordert.  Eine leere 
        Eingabe  (nur Return-Taste) laesst den Wert  unveraendert,  ein 
        angegebener Wert wird in die Variable eingetragen.
        z.B. Ein File-Control-Block (33 Bytes lang),  auf den zur  Zeit 
             das  DE-Register  zeigt,  soll im weiteren  Verlauf  eines 
             Programmtests  oefters inspiziert werden.  Statt sich  den 
             Stand  des  DE-Registers  zu merken oder zu  notieren  und 
             immer wieder einzugeben,  kann er in eine  Variable,  z.B. 
             Y1, eingetragen werden:
                  > Y1
                  Y1=0000 ^de
             Mit D y1 s 33.  oder dy1s21 kann jetzt jederzeit der File-
             Control-Block angesehen werden.



        Z startadr endadr bytes
        -----------------------

        Vorbesetzen eines Speicherbereiches mit einer Byte-Folge.
        (Zap (fill) memory with a byte string)

        Der  Speicher  wird beginnend bei der angegebenen  Startadresse 
        bis (einschliesslich) zur angegebenen Endadresse mit der  ange-
        gebenen  Bytefolge belegt.  Die Bytefolge wird genauso wie beim 
        S-Kommando  angegeben.  Ist sie kuerzer als der  zu  besetzende 
        Speicher,  so wird die Bytefolge wiederholt, bis die Endadresse 
        erreicht ist.
        z.B. Loeschen des gesamten Benutzerspeichers mit Nullen:
                  > Z l t 0
        z.B. Fuellen eines bei der Adresse 1000H beginnenden, 10H Bytes 
             langen  Puffers  mit dem Text  'leer!',  Carriage  Return, 
             Linefeed:
                  > Z1000s10 'leer!',d,a
                  > D1000s12
                  1000  6C 65 65 72  21 0D 0A 6C  65 65 72 21  0D 0A 6C..
                  1010  00 00 ..
        z.B. Durchfuehren eines einfachen Speichertests:  Erst wird der 
             gesamte  Benutzerspeicher mit einer krummen  Anzahl,  z.B. 
             sieben,  Testbytes gefuellt und dann der Speicher mit sich 
             selbst,  um die Laenge der Testbytefolge verschoben,  ver-
             glichen:
                  > Zl t 0 ff aa 55 a5 5a 0f
                  > Vl t-7 l+7


        ANHANG
        ======

        Zusammenfassung der Kommandos
        -----------------------------

        > @
             examine [substitute] displacement register @
             Anzeigen und eventuell Aendern des Displacement-Registers

        > A [startadresse]
             Assemble Zilog Z80 mnemonics
             Assemblieren von Z80-Befehlen

        > B
             display all breakpoints
             Anzeigen aller Breakpoints
        > B breakp [breakp..]
             set breakpoints
             Breakpoints setzen
        > BX
             clear all breakpoints
             Loeschen aller Breakpoints
        > BX adresse [adresse..]
             clear breakpoints
             Breakpoints loeschen

        >>C[N][J] [befehlsanzahl]
        >>C[N][J] W ausdruck
        >>C[N][J] U ausdruck
             trace over calls [No list] [Jumps only] /.While./.Until.
             Tracen  ueber  CALLs  [ohne Ausgabe]  [nur  Sprungbefehle] 
             /.solange./.bis.

        >>D [startadr] [endadr]
             Display memory in hex and ASCII
             Auslisten des Speichers in HEX und ASCII

        > Fkommandozeile
             specifiy filename and command line
             File-Controlblock und CP/M-Kommandozeile spezifizieren

        > G [startadr] [;breakp..]
             Go [to start] [with temporary breakpoints]
             Starte ein geladenes Programm,  eventuell mit  temporaeren 
             Breakpoints

        > H
             display High and maximal size of files
             Groesse und maximale Groesse von Files anzeigen
        > H ausdruck
             compute hex and other expressions
             Berechnen eines Ausdrucks
        > H ausdruck ausdruck
             Hex and other sum and difference
             Summe und Differenz zweier Ausdruecke

        >>I [port]
             Input a byte from port
             Einlesen eines Daten-Bytes von einem Port

        >>L [startadr] [endadr]
             List disassembled code
             Listen eines Speicherbereichs in Z80-Mnemonics


        > M[V] startadr endadr zieladr
             Move memory [and verify]
             Umladen  eines Speicherbereiches in einen  anderen,  evtl. 
             Vergleichen

        >>O [byte] [port]
             Output a byte to a port
             Ausgeben eines Datenbytes an einen Ausgabeport

        > Q[J] startadr endadr bytes
             Query memory for a byte string [Justified]
             Durchsuchen  des Speichers nach einer gegebenen Folge  von 
             Bytes

        > R [displacement]
             Read a binary or hex file ]add displacement]
             Einlesen  einer  Binaer- oder  HEX-File in  den  Speicher, 
             evtl. verschoben

        > S [startadr]
             Substitute Memory
             Anzeigen und Aendern von Daten im Speicher

        >>T[N][J] [befehlsanzahl]
        >>T[N][J] W ausdruck
        >>T[N][J] U ausdruck
             Trace [no List] [Jumps only] / .While. / .Until.
             Tracen [ohne Ausgabe] [nur Sprungbefehle] /.solange./.bis.

        > Vstartadr endadr zieladr
             Verify (compare) two memory areas
             Vergleichen zweier Speicherbereiche

        > Wstartadr endadr
             Write a file to disk
             Ausschreiben eines Speicherbereichs in eine File

        > X
             eXamine all cpu registers
             Anzeigen aller Register und des Befehls,  auf den der Pro-
             grammzaehler zeigt
        > X register
             eXamine [and substitute] a register
             Anzeigen und eventuell Modifizieren eines Registers

        > Y
             examine all Y variables
             Anzeigen aller Y-Variablen
        > Yziffer0bis9
             examine [and substitute] an Y variable
             Anzeigen und eventuell Modifizieren einer Y-Variablen

        > Z startadr endadr bytes
             Zap (fill) memory with a byte string
             Vorbesetzen eines Speicherbereiches mit einer Byte-Folge



        Registernamen
        -------------

        A , F , B , C , D , E , H , L ,BC , DE , HL
        A', F', B', C', D', E', H', L',BC', DE', HL'
        IX oder X , IY oder Y , Sp oder S , PC oder P , I

        Flags des F- und des F'-Registers:

        S    Sign                Vorzeichen
        Z    Zero                Null
        H    Half carry          Uebertrag von Bit 3 nach Bit 4
        V    oVerflow/parity     Ueberlauf/ gerade Paritaet
        N    Negation            NEG, DEC, SUB o.ae. wurde ausgefuehrt
        C    Carry               Uebertrag von Bit 7
        E    Interrupt Enabled   Das Interrupt-Flag wird im DDTZ wie
                                 ein Flag des F-Registers behandelt.

        Variablen und Konstanten
        ------------------------

        L    Low                 Benutzerspeicher-Anfang. Festwert 100H
        H    High                Hoechste Adresse der letzten gelesenen 
                                 File
        M    Max                 Maximale Adresse aller gelesenen Files
        T    Top                 Oberes Ende des Benutzerspeichers
        @                        Displacement Register
        $                        beim  Assemblieren Anfangsadresse  des 
                                 Befehls sonst = PC
        Y0..Y9                   Frei verwendbare Variablen
        ^register                Inhalt eines Registers
        (adresse)                Inhalt eines Speicherplatzes (Byte)
        (adresse).               Inhalt eines Speicherplatzes (Wort)

        Ausdruecke
        ----------

        In allen Situationen,  in denen Zahlen eingegeben werden  koen-
        nen, ist auch die Eingabe von Ausdruecken erlaubt.

        Ausdruecke sind im allgemeinen arithmetische Ausdruecke,  koen-
        nen  aber  auch  (zum Formulieren von  Bedingungen)  Relationen 
        sein.  Relationen bestehen aus zwei arithmetischen Ausdruecken, 
        zwischen denen einer der folgenden Relationsoperatoren steht:
        =  <>  >  >=  <=  <

        Relationen haben den Wert -1 (=0FFFFH),  wenn die Relation wahr 
        ist, 0 sonst.
        z.B. der Ausdruck 1+2=3 hat den Wert -1, und 'A'>'B' den Wert 0

        Ein arithmetischer Ausdruck hat die folgende Form

                  faktor arithmetikoperator faktor arith... faktor



        Die Arithmetikoperatoren sind
        + - * / %           Addition, Subtraktion, Mult., Division, Modulo
        & ! #               bitweise AND, OR, XOR

        Ein Faktor hat die Form
        [ausdruck]          geklammerter Ausdruck
        +faktor
        -faktor             Negation
        ~faktor             bitweise NOT (1er-Komplement)
        'a'                 Wert eines ASCII-Zeichens (a=druckbares Zeichen)
        'a'.                  "  mit gesetzem Bit 7
        'ab'                Wert zweier ASCII-Zeichen (a,b=druckbare Zeichen)
        'ab'.                 "  das niederwertige Zeichen mit gesetztem Bit 7
        (ausdruck)          ein Byte im Speicher
        (ausdruck).         ein Wort im Speicher
        hhhh[H]             Hex-Zahl (h=0..9,A..F oder a..f)
        ddddd.              Dezimal-Zahl (d=0..9)
        bbbbbbbb"bbbbbbbb"  Binaer-Zahl (beliebig mit '"' unterteilt (b=0,1)

        Enthaelt ein Ausdruck einen Relationsoperator,  so werden  erst 
        die  beiden  arithmetischen Ausdruecke berechnet und  dann  die 
        Relation.
        Ein  arithmetischer  Ausdruck  wird von links nach  rechts  be-
        rechnet,  also  ohne Beachtung "Punktrechnung  vor  Strichrech-
        nung",  die  Reihenfolge  kann jedoch mit Klammern '[' und  ']' 
        geaendert werden.
        Ein Pluszeichen darf, wenn dabei der Ausdruck eindeutig bleibt, 
        weggelassen werden; z.B. ist @1000 dasselbe wie @+1000.
        Ausdruecke duerfen keine Leerzeichen enthalten!