Kurzbeschreibung des Programms TYPE.COM 	    Version 2.0 (18.06.1994)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Rechnertyp:	KC85/4+D004 (bedingt auch f�r KC85/3 anwendbar)
Betriebssystem: MicroDOS mit oder ohne ZAS-Erweiterung
Programmgr”áe:	2 KByte
Funktion:	komfortable Ausgabe von Textdateien auf dem Bildschirm
Autor:		Mario Leubner, Chemnitztalstraáe 25, 09236 Markersdorf
Vertrieb:	TYPE.COM, sowie diese Textdatei sind als Public Domain zur
		allgemeinen nichtkommerziellen Nutzung freigegeben.
		Eine Weitergabe ist ausdr�cklich erw�nscht!

 TYPE.COM erm”glicht die Anzeige verschiedenster Textdateien direkt aus der
Kommandoebene von MicroDOS. Es ist die komfortable Nachbildung des bei
anderen CP/M-Betriebssystemen (z.B. SCPX) vorhandenen residenten Kommandos
TYPE. Aufgerufen wird TYPE durch die Eingabe von:
	A>TYPE [lw:][dateiname]
 "dateiname" kann eine ein- oder mehrdeutige Dateibezeichnung sein, werden
mehrere Dateien gefunden, die der Angabe von "dateiname" entsprechen, dann
listet das Programm diese zur Auswahl auf. Durch die einfache Eingabe der
Nummer kann nun die gew�nschte Datei ausgew„hlt werden.
 Wird kein Dateiname angegeben, dann entspricht dies der Eingabe *.* f�r alle
Dateien.
 Wird kein Laufwerk angegeben, so erfolgt die Suche im aktuellen Laufwerk.

 Fehlermeldungen werden erzeugt, wenn TYPE keine der Eingabe entsprechende
Datei auf der Diskette finden kann, sowie bei Lesefehlern.

 Vor Beginn der Dateiausgabe zeigt TYPE nochmals zur Kontrolle den Dateina-
men an. Dann kann durch Eingabe entschieden werden, wie die Ausgabe erfolgen
soll. Mit der Eingabe des Fragezeichens erh„lt man diese kurze Auflistung
der Kommandos:
	ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
	º TYPE	V2.0  Kommandoliste: º
	ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼
	1..9  1-9 Zeilen weiter
	 S    eine Seite weiter
	 L    Listen ohne Pause
	 M    zur Dateiauswahl
	<CR>  CLS und eine Seite anzeigen
	<SPC> letztes Kommando wiederholen
	<BRK> oder <ESC> Programmende
	Stop der Anzeige mit jeder beliebigen Taste.

Mit <CR> geht die Ausgabe am schnellsten, da hier der Bildschirm nicht
gescrollt werden muá. "S" stellt die selbe Zeilenweite wie <CR> ein, nur
mit Bildschirmscrollen. Mit den Zahlen 1 bis 9 kann man die entsprechende
Anzahl Zeilen auflisten und "L" listet ohne Pause bis zum Dateiende oder
bis irgendeine Taste bet„tigt wurde.
Mit der Leertaste kann das gerade aktive Kommando wiederholt werden. Wurde
z.B. der Seitenmodus mit <CR> angew„hlt, kann man nun auch mit der Leertaste
zur n„chsten Seite weiterbl„ttern. Interessant ist auch die Leertaste in
Verbindung mit dem Kommando "L". Wurde "L" angew„hlt, dann wird die Ausgabe
ohne Pause bis zur n„chsten Tastenbet„tigung fortgesetzt. Jetzt dr�ckt man
die Leertaste zum Stoppen der Anzeige und kann danach ebenfalls mit der
Leertaste die Ausgabe fortsetzen, da das letzte Kommando "L" noch gespei-
chert ist.
 Das Kommando "M" beendet die Ausgabe der aktuellen Datei und listet die
Dateien erneut auf, wenn mehrere Dateien auszuw„hlen waren.
 Mit <BRK> oder <ESC> kann w„hrend der Kommandoeingabe oder der Dateiaus-
gabe das Programm abgebrochen werden.

Besonderheiten:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ù wenn kein Dateityp vorgegeben wurde, listet TYPE COM-Files nicht mit auf.
ù Bei der Arbeit mit ZAS (KC85/4) unterscheidet TYPE automatisch zwischen
  IBM- und ASCII-Zeichensatz. Der Zeichensatz sollte vor dem Aufruf von TYPE
  mit F1+F6 eingestellt werden, kann aber auch w„hrend des Programms gewech-
  selt werden. Im ASCII-Modus wird das Bit 7 der Zeichen abgeschnitten.
  Diese Ausgabeform ist f�r TP- bzw. WS-Dateien anzuwenden, die im Textmodus
  erstellt worden sind. Im IBM-Modus wird der vollst„ndige 8-Bit-Zeichencode
  ausgegeben. Das ist f�r Dateien von WordPro6 oder Texten, die von PC's
  stammen, erforderlich.
ù Zeichencodes kleiner als 20H (Steuerzeichen) werden mit der �blichen
  Control-Darstellung (z.B. ^D f�r 04H) ausgegeben. Der Seitenwechselbefehl
  ^L wird zus„tzlich noch durch eine Strichlinie bis zum rechten Bildschirm-
  rand hervorgehoben.
ù der Code CR wird durch LF erg„nzt, LF stattdessen wird ignoriert.
inie bis zum rechten Bildschirm-
  rand hervorgehoben