.pl72  DEBUGGER Seite 1 ____________________________________________________________________________ | | | H A N D B U C H Z U M D E B U G G E R | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | S C P 1 7 1 5 | | ~~~~~~~~~~~~~~~ | | Bearbeiter: Kraschinski Betrieb: VHI Finsterwalde | | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.0. Allgemeines ~~~~~~~~~~~ Der Debugger (Programmtester) ist ein Hilfsmittel zur Fehlersuche in Programmen, zu deren Optimierung und Erprobung. Er erlaubt das schritt- weise Abarbeiten, den Test einzelner Unterprogramme sowie die Proto- kollierung der Programmschritte bzw. deren Speicherinhalte. 2.0. Aufruf des Debuggers ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Es gib grundsaetzlich 2 Moeglichkeiten fuer seinen Aufruf aus dem Betriebssystem SCP: 1. DU 2. DU  Die erst Variante ruft nur den Debugger auf. Er steht nach seinem Aufruf im Speicher ab Adresse 0100H, der Bereich oberhalb von DU ist fuer die Modifizierung von Speicherzellen bis BDOS frei. Die zweite Variante ruft zuerst den Debugger auf. Nach seinem Aufruf verschiebt er sich bis zur Untergrenze von BDOS, d.h. er steht dann genau unterhalb von BDOS. Der Bereich ab 0100H ist jetzt fuer das zu testende Programm frei, das mit  in der SCP- ueblichen Form angegeben wird. Es ist nur eine eindeutige Dateibezeichnung erlaubt. Der Debugger meldet sich generell mit: #_ und erwartet eine Kommandoeingabe. Kommandoeingaben sind mit  abzu- schliessen. Der Debugger kann zu jeder Zeit mit CTRL C verlassen werden. 3.0. Kommandos ~~~~~~~~~ Kommando Form Wirkung ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A Speicherinhalt aendern: A ab Adresse  A ab aktueller Position -A wird von DU ueberschrieben ------------------------------------------------------------------------- C C Abarbeiten eines Unterprogramms das ab der Adresse  steht, bis zu einem RET-Befehl ------------------------------------------------------------------------- D HEX/ ASCII-Dump von Speicherinhalten D Dump ab der aktuellen Adresse D, Dump von  bis  D Dump ab aktueller Adresse bis Endadresse  ------------------------------------------------------------------------- Š DEBUGGER Seite 2 F F,, Speicher fuellen ab  bis  mit Byte  ------------------------------------------------------------------------- G G Start eines Programms ab aktueller Adresse G

ab Adresse

G

, ab Adresse

mit Haltepunkt bei Adresse  G

,, ab Adresse

mit Haltepunkt bei Adresse  und  ------------------------------------------------------------------------- H Rechnen mit Hexadezimalzahlen H, Summe und Differenz der Zahlen  und  H Liefert symbolisch Adresse und den Dezimalwert von  H Gibt die Liste der Adressen jedes Elements der Symboltabelle aus (wenn vorhanden) ------------------------------------------------------------------------- I I,.. Initialisiert den Filesteuerblock (FCB) neu Eintragen der Dateibezeichnung ------------------------------------------------------------------------- L Gibt Assemblermnemonic aus L ab aktueller Adresse L ab Adresse  L, von Adresse  bis  -L... Unterdrueckt Marken, wenn vorhanden ------------------------------------------------------------------------- M M,, Verschiebt Speicherinhalte von Adresse  bis  zur Anfangsadresse  ------------------------------------------------------------------------- P Setzeî unä Anzeigeî eineó Durchlauf- zaehlers ,max 8 Zaehler sind erlaubt. P Anzeigen P Zaehler auf die Adresse  setzen, Zahler startet mit 1 P, Zaehler auf die Adresse  setzen, Zaehler startet mit wert von  -P Loescht alle Zaehler -P Loescht nur den Zaehler auf Adresse  ------------------------------------------------------------------------- R R Laed die mit I bezeichnete Datei ab 0100H R Laed die mit I bezeichnete Datei ab 0100H+ ------------------------------------------------------------------------- S S Aendert Speicherzelle der Adresse  im Byteformat (8-Bit) SW Aendert Speicherzelle der Adresse  im Adressformat (16-Bit) ------------------------------------------------------------------------- T Potokolliert ein schrittweises Abarbeiten T einen Schritt T  Schritte T,  Schritte, ruft bei jedem Schritt Zusatzfunktion  auf -T... ohne Symbole und Marken TW... ohne Zusatzfunktion -TW... ohne Symbole und Zusatzfunktion ------------------------------------------------------------------------- Š DEBUGGER Seite 3 U U Wie T aber ohne Zwischenschritte -U... zeigt nur CPU-Register vor dem Befehl an UW... Wie TW, ohne Zwischenschritte -UW... ohne Passpunkte ------------------------------------------------------------------------- X X Anzeigen der CPU-Registerinhalte X Anzeige der Flags X Registerinhalte aendern Register: A, B, C, D, E, H, L, X, Y, P, A',B',C',D',E',H',L' ------------------------------------------------------------------------- 4.0. Hinweise zu den Kommandoformaten ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Die in den spitzen Klammern stehenden Variablen sind unmittelbar nach dem jeweiligen Kommandobuchstaben, einzugeben. Zwischen den Adressen oder Daten muss ein Leerzeichen stehen. Die Zahlenbasis ist in der Adresseingabe hexadezimal. Eó musó beé Angabå voî Dateî aló ersteó Zeicheî immeò einå Ziffeò stehen, Zahlen die mit einem Buchstaben beginnen, ist eine "0" voranzustellen. Wird nach der Zahl kein "H" gesetzt, so ist es eine Dezimalzahl. Treten Fehler bei der Kommandoeingabe auf, antwortet DU mit: ? Fragezeicheî hinteò deí Fehler¬ unä eó musó diå Eingabå wiederholô werden. 5.0. Beispiele zu den Kommandos ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A8000 Der Inhalt der Speicherzelle 8000H soll geandert werden. Der DU gibt diese Adresse vor, die Aenderung kann nun in Assemblerschreibweise erfolgen. Nach jeder Aenderung Wird die Adresse erhoeht. Beendet wird mit einem Punkt, oder einer Leereingeabe. G8000 Das Programm wird bei Adresse 8000H aufgerufen. Wenn es beendet ist, erfolgt Rueckkehr in das Betriebssystem SCP !! L8000 9000 Der Inhalt des Speichers von der Adresse 8000H bis zur Adresse 9000H wird in Assemblerschreibweise aufgelistet. Wenn eine Symboltabelle vorhanden ist, werden die Marken mit aufgelistet. Die Ausfuerung eines List-Kommandos kann mit ESC abgebrochen werden, dieså Tastå haô jedocè keineî Einflusó wenî daó Anwenderprogramí laeuft.