.PL68
     Das Programmsystem

                         ********************  
                         *                  *
                         *    F O R T H     *
                         *                  *
                         ********************

     fuer den Kleinrechner-Bausatz  Z 1013.

     Bearbeiter: B. Schubert  Leipzig 11/87



                    I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
                    -----------------------------------

     
          0®   Einleitunç                                     Seitå  2

          1.   Speicherkonzept                                Seite  2

          2.   Abweichungen vom FIG-Standard                  Seite  3

          2.1  Reihung, Sprachumfang                          Seite  3
          2.2  Kassettenarbeit mit FCB                        Seite  3 
          2.3  Abweichungen im wortinternen Aufbau            Seite  4

          3.   Erweiterungen des Wortschatzes                 Seite  6

          3.1  Worte aus dem F 79 - Standard und Hilfsworte   Seite  6
          3.2  Editor                                         Seite  7
          3.3  Case-Struktur                                  Seite  7
          3.4  Dump                                           Seite  8
          3.5  Disco                                          Seite  8

          4.   Systemdatenbereiche                            Seite  9

          4.1  Cold-Start-Area                                Seite  9
          4.2  Anpassungs-Area                                Seite  9

          5.   Literaturhinweise                              Seite 10

          6.   Glossar                                        Seite 11

          6.1  Operanden                                      Seite 11
          6.2  Stackbewegungen                                Seite 11
          6.3  Terminal Eingabe/Ausgabe                       Seite 11
          6.4  Zahlensysteme                                  Seite 12
          6.5  Eingabe-Ausgabe-Formatierung                   Seite 13 
          6.6  Massenspeicher (Diskette/Kassette)             Seite 13
          6.7  Stack-Manipulationen                           Seite 14
          6.8  Speicherbezogene Befehle                       Seite 14
          6.9  Arithmetik                                     Seite 15
          6.10 Vergleichsoperatoren                           Seite 16
          6.11 Logische Befehle                               Seite 16
          6.12 Strukturierende Worte                          Seite 17
          6.13 Definitionsworte                               Seite 17
          6.14 Vokabulare                                     Seite 18
          6.15 Systemworte und Diverses                       Seite 19
Š
     0.   Einleitung
     ---------------
          
          FORTH ist ein 1971 von Chales Moore entwickeltes Sprach- und
          Systemkonzept, das mit wenigen Betriebssystemschnittstellen
          arbeitsfaehig ist und sich daher besonders fuer Kleinrechner,
          Heimcomputer¬ industriellå Steuerungeî unä aehnlichå Anwendungs- 
          faelle eignet.
          In der DDR ist FORTH im Vergleich zu anderen Hochsprachen noch
          relativ wenig verbreitet.
          Diå vorliegendå FORTH - Versioî entstanä auó eineò Arbeits-
          versioî eines FORTH - Systems fuer den KC 85/1 (Z 9001), die
          an der Wilhelm Pick Universitaet entwickelt wurde und dem 
          Robotron Computerclub zur Verfuegung stand.
          Nach der Konvertierung auf einen Z 1013 wurde das System 
          nahezu ausschliesslich mit sich selbst neu erstellt. Dabei
          wurden zunaechst die Schnittstellen angepasst und vorhandene
          Adressfehler in einigen Worten beseitigt. Als Vorbild fuer die
          Erweiterungen zu einem komfortablen Entwicklungssystem diente
          vorwiegend eine Version von "Microsystems Los Angeles", in der
          DDR bekannt als "FORTHLE.COM".
          Von diesem System wurden einige Funktionen dem Sinn nach
          uebernommen und fuer das vorliegende System zugeschnitten.   



     1.   Speicherkonzept
     --------------------

          Das vorliegende System benutzt einen RAM - Breich ab 100H.
          Der Kaltstart beginnt auf der Adresse 334H. Entsprechend
          der Konvention fuer CP/M ist fuer eine uebersichtliche
          Programmgestaltung der Kaltstart auf die Adresse 100H mit
          einem Zwischensprung vorverlegt.
          Der Bereich von 100H bis 200H ist frei und kann fuer An-
          passungen (z.B. fuer Save/Load Routinen anderer Formate)
          genutzt werden.
          Im KC 85/1 ist dieser Bereich vom Betriessystem belegt.
          Ab 200H beginnen die Routinen fuer die Anpassung an das
          Betriebssystem (Anpassungsarea), der Bereich der User-
          Variablen und der Returnstack.
          Die Primitivworte fuer die Schnittstellenanpassung an das
          Betriebssystem wurden voellig neu gestaltet bzw. beseitigt.
          Daó Systeí wurdå sï umgearbeitet, dasó allå hardware-
          spezifischen Routinen fuer Ein- und Ausgaben auf diesen 
          speziellen Anpassungsbereich zugreifen. 
          Auf Adresse 300H steht ein Sprung zum Warmstart des Systems
          ( 339H ) und dahinter das zugehoerige Aufrufwort entsprechend
          dem Format fuer den KC 85/1 ( WFORTH ).
          Gegenuebeò andereî Sprachkonzepteî ¨ z.B® CAOS-FORTÈ fueò
          KÃ 85/2 ) ist dieses FORTH so aufgebaut, dass es Hilfsmittel
          besitzt, sich selbst zu vervielfaeltigen ( SAVE ).
          Dadurch kann die aktuelle Laenge des FORTH beim Abspeichern
          jeweils verschieden sein. Die Endadresse des abzuspeichernden
          Systems wird immer auf XXFFH aufgerundet.
          Der vom FORTH - System waerend der Arbeit genutzte Speicher-
          bereich ist in seiner Grundform auf 4000H d.h. 16 kByte
          eingestellt.

Š          Damit wird vielen Anwendern die Moeglichkeit gegeben, ohne
          Speichererweiterung arbeiten zu koennen. Einschraenkungen
          des vorhandenen Wortschatzes treten dadurch nicht auf.
          Bei Speichererweiterungen kann durch Aendern der Konstanten
          "LIMIT" auf die erste nicht mehr verfuegbare Speicheradresse
          der Bereich fuer die Screen-Puffer beliebig geaendert werden.
          Ueber einen anschliessenden COLD oder WARM  Aufruf wird die
          Anzahl der SCR - Puffer neu berechnet ( #BUFF ). Beim 
          Abspeichern eines so geaenderten Systems enthaelt das System
          die neuen Parameter!
          Eine Verschiebung des Datenstacks und der Woerterbuch-
          obergrenze fuer groessere Erweiterungen obliegt den 
          jeweiligen Anforderungen und den Systemkenntnissen des
          Anwenders.    

        
     2.   Abweichungen vom FIG - Standard
     ------------------------------------

     2.1  Reihung, Sprachumfang
     --------------------------

          FORTH stellt eine sogenannte "offene" Sprache dar, d.h. ihr
          Sprachumfang ist theoretisch unbegrenzt und wird vom Anwender
          staendiç erweitert. Daheò musó bei deò Implementierunç deó �
          Systems eine fuer den nwender sichtbare Grenze geschaffen
          werden die kennzeeichnet, wo der systembedingte Grundwort-
          schatz endet und die Anwenderworte beginnen. Diese Grenze
          stellt im allgemeinen das Wort "TASK" dar, welches aus einer
          Leerdefinition besteht.
          Unterhalb dieses Wertes wird das FORTH ueblicherweise mit
          Hilfe eines Assemblers uebersetzt. Dabei werden Assemblerworte
          ( Primitive ) direkt uebersetzt und FORTH - Worte ( Secondarys ) 
          mit DA ( Definierte Adresse ) aufgebaut.
          Bei dieser Vorgehensweise ist es nicht zwingend notwendig in
          allen Faellen die FORTH - typische Arbeitsweise ein Wort
          nur aus vorangegangenen zu erstellen einzuhalten.
          Im vorliegenden System wurde darauf geachtet, diese FORTH -
          Reihung weitgehend einzuhalten und die Anzahl an Vorwaets-
          verweisen zu hoehern Worten zu minimieren.
          Aus diesem Grund wurden alle Worte oberhalb "(" neu 
          geschrieben.
          Das hoechste mit Vorwaertsverweis adressierte Wort ist
          "MESSAGE". Fuer den Programmierer gilt die Woerterbuch-
          grenze "TASK", der erfahrene Systemprogrammierer hat
          die Moeglichkeit alle Wort oberhalb "MESSAGE" zu vergessen
          ohne einen Absturz befuerchten zu muessen.

     2.2  Kassettenarbeit mit FCB
     ----------------------------

          FORTH ist ein Sprachsystem das normalerweise Diskettenarbeit
          beinhaltet. Die Diskette kann von FORTH als virtueller Speicher
          ueber ein Fenster ( Screen - Puffer ) verwaltet werden.
          Meisst wird dabei die gesamte Diskette fuer Screens verwendet.
          Bei der Arbeit mit CP/M ist das mitunter ein Nachteil, der bei  
          "FORTHLE.COM" durch Vergabe von Screen-File-Namen behoben
          wird. So ist ein ubersichtliches Sortieren von Screens fuer
          verschiedene Anwendungsfaelle und deren Verwaltng vom Betriebs-
          system aus moeglich.
Š          Iî Anlehnunç daraî wurdå daó Kasetten - Screen - Konzepô ent-
          wickelt.
          Ein Screen beinhaltet 0,5 kByte die mit einem Kopfblock zu-
          sammen auf Kassette abgelegt werden. Der im Screenkopf ver-
          wendete Name wird beim Kalt- und beim Warmstart in der System-
          ausschrift angegeben und kann mit dem Wort "USING" dem
          System neu zugewiesen werden.
          Der Aufbau des Kopfblockes entspricht vollstaendig dem 
          HEADER-Save/Load fuer den Z 1013. Als Anfangsadesse wird
          Standardmaessig die Bildschirmadresse "EC00H" eingetragen,
          so dass ein Screen auch mit Hilfe des HEADER-Save/Load - Pro-
          gramms ohne Laden des FORTH schnell gesichtet bzw. kopiert
          werden kann.
 

     2.3  Abweichungen im wortinternen Aufbau
     ----------------------------------------

          Bei einigen implementierten Worten weicht der wortinterne
          Aufbau etwas von der Empfehlung des FIG ab. So wurden u.a.
          in einzellnen Worten eigene Worte und F 79 - Worte ver-
          wedet, um die Imlementierung effektiver zu gestalten.
          In anderen Worten wurde die innere Struktur so geaendert,
          dass sich eine effektvollere Bedienung ergibt.
          Das betrifft insbesondere folgende Worte:

          EMPTY-BUFFERÓ            Dieseó Worô berechneô zusaetzlich 
                                   die Anzahl der moeglichen Screen-
                                   Puffer zwischen FIRST und LIMIT
                                   auch wenn LIMIT willkuerlich ver-
                                   aendert wurde nd traegt diese Zahl
                                   in #BUFF ein.

          FLUSH                    Dieses Wort ist so veraendert, dass
                                   auch Screens oberhalb 8000H erreicht
                                   werden.

          +BUF                     Dieses Wort weist in Abhaengigkeit
                                   von LIMIT auch Puffer oberhalb 8000H
                                   zu, LIMIT muss nicht mehr direkt auf
                                   Pufferobergrenze berechnet werden.
                                   Das wird von EMPTY-BUFFERS und +BUF
                                   uebernommen.

          VLIST                    Damit der Bildschirm uebersichtlich
                                   bleibt wurde VLIST in 3 Funktionen
                                   veraendert:
                                   -Auflisten in 2 Kolonnen mit Ausgabe
                                    der NFA.
                                   -Anhalten und Fortsetzen des Listens
                                    mit der Leertaste, andere Tasten
                                    brechen ab.
                                   -Analog zum FORTH 83 wird nur das
                                    jeweils aktuelle Vokabular auf-
                                    gelistet.





Š          LIST                     Dieses Wort erkennt die eingegebene
                                   SCR - Nr. stets als Dezimalwert an,
                                   solange sie 2 Stellen nicht ueber-
                                   schreitet, auch wenn eine andere
                                   Zahlenbasis eingestellt wurde. Werden
                                   Hexazahlen ( Buchstaben ) eingegeben,
                                   so werden sie in Dezimalzahlen um-
                                   gerechnet. Alles darueber Hinaus-
                                   gehende wird mit Fehler quittiert.


          .S                       Die Darstellung erfolgt so, dass
                                   der TOS oben ist.

          BYE                      Ist unterteilt in eine innere Routine
                                   ( BYE ) die den Sprung zum Betriebs-
                                   system enthaelt ( F000H ) und eine
                                   Verkleidung.

          QUIT/COLD/ABORT          Wurden weitgehend den Routinen des
                                   "FORTHLE.COM" nachgebildet.
                                   So kann auf Adresse 2AH +ORIGIN die
                                   CFA eines Anwenderwortes eingetragen
                                   werden, welches beim Eintritt in das
                                   System durch ABORT aktiviert wird.
                                   Eine zweite Startroutine kann auf der
                                   Adresså  2CÈ  +ORIGIÎ  eingetrageî 
                                   werden, die stets durch das Wort QUIT
                                   aktivierô wirä ¨ z.B® Einstellunç HEØ )
 
          FORGET                   Dieses Wort weist oft erhebliche 
                                   Einschraenkungen oder Fehler auf.
                                   Es wurde so erstellt, dass ein Ver-
                                   gessen ueber mehrere Vokabulare 
                                   moeglich ist. Die Vokabularzeiger
                                   werden dabei so korrigiert, dass
                                   es nicht zu Abstuerzen kommt.

          BLOCK,BUFFER,R/W    \
          BLK-READ,BLK-WRITE    >  Wurden den Erfordernissen an die
          SET-IO              /    Kassettenarbeit mit dem Wort SAVE
                                   angepasst. Alle Worte wurden nur
                                   soweit veraendert, dass die ueber-
                                   gabe der Parameter beim Aufruf
                                   und beim Verlassen den Konventionen
                                   des FIG - Standards entsprechen.
                                   Der Wiedereintritt in das FORTH -
                                   System ueber Adresse 300H erfogt
                                   so, dass die Screen - Puffer erhalten
                                   bleiben.


  







Š          3.   Erweiterung des Wortschatzes
          ---------------------------------

          3.1  Worte aus dem F 79 - Standard und Hilfsworte
          -------------------------------------------------

          2- , 2* , 2/             Arithmetik mit 2

          ROLL                     n - tief Stack rotieren
                                   ( 2 ROLL = SWAP , 3 ROLL = ROT )

          PICK                     n - tes Element vom Stack auf TOS
                                   ( 2 PICK - OVER )

          DEPTH                    uebergibt Tiefe der Stacknutzung
     
          EXIT                     vorzeitiges verlassen eines Wortes
                                   vor;S

          ASCII                    legt Wert des folgenden Zeichens
                                   auf Stack

          FREEZE                   einfrieren der Systemdaten auf 
                                   derzeitigen Stand

          Weiterhin wurden zusaetzlich folgende Worte implementiert:

          USING                    Aenderung der Zuweisung des File-
                                   namens fuer Screen.

          QX                       Quick-Index, es werden die 1. Zeilen
                                   ( Indexzeilen ) aller im Speicher be-
                                   findlichen Screens aufgelistet. Be-
                                   arbeitete Screens, ( UPDATE ) werden
                                   mit einem * gekennzeichnet.

          BSPACES                  Loescht die letzten Ausgaben durch 
                                   Backspace in der Laenge entsprechend
                                   OUT.

          SAVÅ                     Ohnå  Parameteò  legô  daó  FORTÈ  - �
                                   System von 100H bis HERE auf Kassette
                                   ab. Zur Erleichterung beim Laden wird
                                   zuvor Anfangs- und Endadresse auf dem
                                   Bildschirí angezeigô unä auæ Be-
                                   staetigung mit ENTER gewartet, andere 
                                   Tasten brechen Funktion ab.
                                   Die hoechste abzuspeichernde Adresse
                                   wird auf XXFFH aufgerundet.
                                   Mit Namenangabe wird zusaetzlich ein
                                   Kopfblock erzeugt, der dem Aufbau fuer
                                   HEADER-Save/Load entspricht.








Š          3.2  Editor
          -----------

               Deò Editoò isô aló eiî zusaetzlicheó Vokabulaò vereinbart.     
               Er gehoert also nicht zum Grundwortschatz des Systems. Er
               ist mit minimalen Aufwand fuer eine zeilenorientierte
               Eingabe von Screens ausgelegt. Fuer den Nutzer sind nur
               folgende Worte von Bedeutung:


          n P                      Eingabe des folgenden Textes in
                                   Zeile n.

          n D                      Loeschen der Zeile n, alle anderen
                                   Zeilen ruecken nach oben.

          n I                      Einfuegen des folgenden Textes in
                                   Zeile n, alle anderen Zeilen ruecken
                                   nach unten.

          L                        Listen des aktuellen Screens.

          î CLÒ                    Loescheî deó Screenó î miô Leer-
                                   zeichen und listen, es erfolgt kein
                                   laden des Screens.  
          alt/neu
          RENUMBEÒ                 Umnummeriereî   deó   betreffendeî �
                                   Screen - Puffers im Speicher,
                                   gegebenenfalló wirä deò Screeî �
                                   geladen.


          3.4  Case - Sruktur
          -------------------

               Die Case Struktur stellt eine Erweiterung der 
               strukturierenden Worte dar underleichtert das Testen
               eines Wertes auf verschiedene Bedingungen.
               Die vorliegende Version testet nur auf Gleichheit de TOS
               mit den Testwerten, was fuer viele Zwecke schon eine 
               grosse Erleichterung ist.
               Die Anwendung sieht wie folgt aus:

                         .
                         .
                         . Wert x auf TOS
               CASE
               n ON  ..... Anweisungen ..... OFF
               o ON  ..... Anweisungen ..... OFF           
               p ON  ..... Anweisungen ..... OFF
               q ON  ..... Anweisungen ..... OFF
                         .
                         .
               ENDCASE
                         .

               Der Wert x bleibt auf dem TOS erhalten wenn keine der
               Bedingungen n...q zutrifft.


Š          3.4   Dump
          ----------

               Der DUMP ist eine Funktion zur Anzeige des Speichers.
               Es erfolgt eine Anzeige in zwei Zeilen, erst die Hexa-
               dezimaldarstellung des Speicherinhaltes, dann die zu-
               gehoerigå Darstellunç aló ASCIÉ - Zeichen, soweiô moeglich.  
               Steuerzeichen und Grafikzeichen werden als Punkt 
               dargestellt.
               Der Aufruf erfolgt: anfang laenge DUMP 
               Jede Tastaturbetaetigung laesst den Dump um 8 Adressen
               weiterlaufen, wobeé diå ENTEÒ - Tastå deî Abbrucè erzwingt.


          3.5  Disco
          ----------

               Diå Funktioî Discï stellô eineî DIÓ - Compileò fuer
               minimale Ansprueche dar. Disco ermoeglicht das Betrachten
               des inneren Aufbaus von FORTH - Woertern.
               Der Aufruf erfolgt: DISC `Wort' 
               Es erscheint auf dem Bildschirm die Namenfeldadresse des
               Wortes, das Wort selbst und die Codefeld - Adresse.
               Wirä daó Worô nichô gefunden, erscheinô einå Fehlermeldung.
               Unter den Kopfangaben des Wortes wird die Parameterfeld-
               Adresse mit anschliessenden Doppelpunkt ausgegeben. Hier
               muss der Bediener entscheiden wie weiter analysiert werden
               soll. Durcè drueckeî deò Tastå `N§ fueò `NEXT§ wirä 
               zeichenweise der Speicherinhalt mit moeglicher ASCII -
               Interpretation angezeigt. Das gleiche gilt fuer die Ein-
               gabe von `B' fuer `BLOCK'.
               Daó betaetigeî deò Leertastå bewirkô eiî wortweiseó
               Interpretieren des Parameterfelinhaltes mit Anzeige des
               des jeweils hineincompilierten Wortes bzw. Textes. Ist die
               PFÁ identiscè miô deí Inhalô deò CFA, sï handelô eó sicè
               um ein Primitivwort und `Disco' bricht ab.
               Durcè drueckeî deò ENTEÒ - Tastå kanî Discï jederzeiô
               verlassen werden. Ist es von Bedeutung welche CFA in einem
               Wort enthalten sind bzw. welchen Wert eine Konstante oder
               eine Variable besitzt, so kann der Inhalt des Parameter-
               feldes durch Druck einer beliebigen anderen Taste wort-
               weise ( adressweise ) angezeigt werden.
               Da Disco aus Aufwandsgruenden die Worte nicht nach ihrer
               Art unterscheidet, liegt es in der Hand des Bedieners, zu
               entscheideî wiå eiî Worô analysierô werdeî soll. Anhanä
               der angezeigten CFA kann der Bediener erkennen um welche
               Art Wort es sich handelt.
               Bei normalen Secondary - Worten bricht `Disco' bei er-
               errichen des Semis ( ,S ) am Wortende ab. Bei Worten ohne
               Abschlusó ¨z.B® Endlosschleifeî ií Systeí wiå `INTERPRET')   
               ist es ratsam, die laenge des Wortes vorher im Dump anzu-
               sehen oder die Interpretation des Parameterfeldes zu 
               vermeiden. Das gilt auch fuer die Analyse von Worten wie
               Konstanten, Variablen, Uservariableî unä Worteî miô �
               Headerless - Code. In solchen Faellen versucht `Disco'
               deî Inhalô deó Parameterfeldeó vergeblicè zõ inter-
               pretieren, findet jedoch kein zugehoeriges Namenfeld.
               Die Folge ist oftmals ein Programmabsturz. Ist der Wort-
               aufbau ( durch adressweise Anzeige oder Dump ) bekannt,

Š               so kann bis zur kritischen Stelle analysiert und dann mit
               ENTER abgebrochen werden.
               
               Zusammenfassung der Bedienung:
               
               N         next Charakter
               B         back Charakter
               Space          Interpretation
               Enter          Abbruch
               andere         adrssenweise Inhaltsangabe
      

          4.   Systemdatenbereiche
          ------------------------

          4.1  Cold - Start - Area
          ------------------------
          
               Die Cold - Start - Area beginnt bei dieser FORTH - 
               Version gemaess FIG - Standard am Programmbeginn auf der
               Adresse 0CH +ORIGIN. Das ist in diesem Fall 30CH. Sie
               beginnt mit dem Eintrag von LATEST und reicht bis 328H
               wo der aktuelle Zeiger fuer den Returnstack steht. Von
               diesem Bereich wrden beim Kaltstart die Daten von 312H
               bis 322H in den Userdatenbereich kopiert.
               Dieseò beginnô danî wiå ueblicè miô deî Eintragungeî �
               fuer:

                    - Stack
                    - Returnstack
                    - Textinputbuffer ( TIB )
                    - WIDTH
                    - WARNING
                    usw.

               Die Speicherplaetze 32AH und 32CH innerhalb des System-
               datenbereiches werden nach dem Vorbild von "FORTHLE" fuer
               den Eintrag von Kaltstartroutinen genutzt. Ebenso wird
               die Adresse 32EH abgefragt welcher Rechnertyp vorliegt
               und danach die Systemausschrift und die Saveroutine
               modifiziert. Der Inhalt dieser Zelle sollte nicht ver-
               aendert werden, das ist einer Anpassung an den KC 85/X
               vorbehalten.

          4.²  Anpassungó - Areá 
          ----------------------

               Die Anpassungs - Area ist ein neu ins System aufgenommener
               Programmbereicè deò es deí Systemprogrammiereò ermoeglicht,
               mit relativ geringen Aufwand eine Anpassung an andere
               Rechnertypen unter Beibehaltung aller Worte und System-
               routinen vorzunehmen. In diesem Speicherbereich sind die
               direkten Einspruenge in das jeweilige Betriebssystem des
               Rechners implementiert und mit Headerlessbezuegen oder
               Spruengen aus Primitivworten an das FORTH - System an-
               gebunden.  
               Die Adressbezuege zu den ausfuehrenden Routinen sind ge-
               schlossen ab der Adresse 200H abgelegt.


Š               Sie bedeuten im Einzellnen:

               Adresse    Bezug     Routine ( Assembler )

               200H       DA        EMIT
               202H       JR        KEY ( mit Worten )
               204H       JR        ?TERMINAL ( Status )
               206H       JR        CR ( Carridge-Return )
               208H       DA        OPEN for READ
               20AH       DA        READ ( Kassette )
               20CH       DA        OPEN for WRITE
               20EH       DA        WRITE ( Kassette )

               Ab Adresse 210H beginnen dann die Anpassungroutinen an
               das Betriebssystem. Bei Aenderungen und Ergaenzungen ist 
               zu beachten, dass der Bereich bis 300H noch vom FORTH -  
               System durch den Userdatenbereich 2C0H bis 2FFH aufwaerts
               und den Returnstack ab 2C0H abwaerts genutzt wird.
               Die derzeitig implementierten Routinen belegen einen
               Raum bis 250H, ein Stackkonflikt wuerde erst bei einer
               Verschachtelung von mehr als 50 Funktionen ineinander
               auftreten. Diå Stacktiefå reichô fueò allgemeinå Anwedungs- 
               faelle aus. Eine Aenderung der Sackadresse bzw. des User-
               datenbereiches kann gegebenenfalls durch Aenderung der
               Systemdaten ( 30CH bis 322H ) von erfahrenen System-
               programmierern vorgenommen werden.


          5.   Literaturhinweise
          ----------------------

               Ekkehard Floegel
               Forth on the Atari
               Hofacher-Verlag Holzkirchen 1983

               Ronald Zech
               Die Programmiersprache Forth
               Franzis-Verlag Muenchen 1983

               Gyoergy Varga, Michael Krapp
               Forth - eine interessante Programmiersprache
               Wissenschaftliche Zeitschrift der TH-Ilmenau 30(1984)H. 3

               Verschiedene Beitraege 
               Zeitschrift Mikroprozessortechnik
               VEB Verlag Technik Berlin 1 (1987) H. 6/H. 8 
                                         2 (1988) H. 2/H. 11

               Zuò Einarbeitunç iî diå Problematië deò Programmier-
               sprache sowie zur Erarbeitung des Systems fuer Z 1013
               wurde weiterhin fogendes Lehrmaterial verwendet:

               M. Balig
               Fortè kurú unä knapp, Unterrichtsmaterial/Literaturrecherche      
               TH Leipzig 1987

               Dokumentation zum System Pop-Forth
               WPU Rostock 1987


Š          6.   Glossar
          ------------

               Die haeufigsten FORTH - Befehle sind: 

          6.1  Operanden
          --------------

               î ¬ n±                        16-Bit-Zweierkomplement-
                                             zahlen 

               d , d1                        32-Bit-Zweierkomplement-
                                             zahlen

               õ ¬ u±                        vorzeichenloså 16-Bit-�
                                             Zahlen

               ud                            vorzeichenlose 32-Bit-
                                             Zahlen

               addr                          Adresse

               b                             8-Bit-Byte

               c                             7-Bit-ASCII

               f                             Boolsches Flag ( 16-Bit
                                             #0 = wahr )

          6.2  Stackbewegungen
          --------------------

               Beispiel:      a    b    c    -->  d    e
               ---------      ^    ^    ^         ^    ^
                              |    |    |         |    |
                            Third  |    |      Second  |
                                 Second |             TOS  
                                       TOS  
                            |-------------|    |---------|  
                                Vor        und    nach   
                            
                             Abarbeitung des FORTH-Wortes   

               - Ein- und Ausgaben immer von links nach rechts.
               - Der Top - Of - Stack ( TOS ) ist stets rechts aussen
                 dargestellt.
               - Second = Zahl unter dem TOS
               - Third  = Zahl unter dem Second

          6.3  Terminal Eingabe / Ausgabe
          -------------------------------

               .              (n -->)           Druckt die Zahl auf dem
                                                TOS aus ( zerstoerend ).

               .R             (n Feldweite -->) Druckt die Zahl ( rechts 
                                                adjustiert in Feld )

     

               D.             (d -->)           Druckt doppelt genaueŠ                                                Zahl.

               D.Ò            (ä Feldweitå -->© Druckô 32-Bit-Zahì(rechtó    
                                                adjustiert in Feld).

               CR             (  )              Ausgabe eines Carridge-
                                                Return / Line-Feed.

               SPACE          (  )              Ausgabe eines Space-
                                                Character.
    
               SPACES         (n -->)           Ausgabe von n Space-
                                                Characters. 


               ."             (  )              Druckt einen nach-
                                                folgenden Text aus,
                                                welcher mit " beendet 
                                                wird.
            
               Type           (addr u -->)      Druckt u Zeichen ab 
                                                Adresse.

               CONT           (addr-->addr+1 n) Wandelt length-Byte-
                                                String in die Type Form.

               ?              (addr-->)         Druckt den Inhalt der
                                                Adresse.

               ?TERMINAL      (-->f)            Uebergibt den Tatatur-
                                                status ("bestaetigt"<>0)

               KEY            (-->c)            Wartet auf Tastaturein-
                                                gabe und legt den Char.
                                                auf den Stack (ASCII).

               EXPECT         (addr n -->)      Erwartet n Character (oder
                                                bis CR) und bringt sie
                                                nach addr.     

               EMIT           (c -->)           Gibt Character c aus.

               WORD           (c -->)           Liesst ein Wort (bis zum
                                                Delimeter c) im gueltigen
                                                Eingabe-Buffer.

          6.4  Zahlensysteme
          ------------------

               DECIMAL        ( --> )           Deklariert Dezimalsystem       

               HEX            ( --> )           Deklariert hexadezimales
                                                Zahlensystem

               Base           ( -->addr )       System-Variable, welche 
                                                die Zahlenbasis enthaelt.




Š          6.5  Eigabe-Ausgabe-Formatierung
          --------------------------------

               NUMBER         (addr-->d)        Wandelt einen String in
                                                addr um in 32-Bit-Zahl.                  
     
               <#             (  )              Eroeffnet Zahlenwandlung
                                                fuer Ausgabe (String).

               #              ( d --> d )       Wandelt naechste Stelle
                                                der Zahl und fuegt dem
                                                Ausgabe-String eine 
                                                Ziffer hinzu (32-Bit-
                                                Zahlen !).

               #S             (d --> 00)        Wandelt alle signifi-
                                                kanten Stellen um in
                                                String.

               SIGN           (nd --> d)        Fuegt das Vorzeichen von
                                                n in den Ziffernstring
                                                ein.

               #>             (d --> addr n)    Beendet Umwandlung in 
                                                Ziffern-String (String
                                                hat passende Form fuer
                                                TYPE)

               HOLD           (c -->)           Einfuegung eines ASCII-
                                                Characters in den String.


          6.6  Massenspeicher (Diskette/Kassette)
          ---------------------------------------

               LIST           (screen -->)      Ausdrucken eines Screen
                                                von Disk.

               LOAD           (screen -->)      Laden eines Screen 
                                                (Compilation oder Inter-
                                                pretation)
  
               BLOCK          (block-->addr)    Liesst Disc-Block nach
                                                Adresse addr.

               B/BUF          ( -->n )          Systemkostante (Block-
                                                groesse in Bytes)

               BLK            ( -->addr )       Systemvariable (aktuelle
                                                Block-Nummer)

               SCR            ( -->addr )       Systemvariable (enthaelt
                                                aktuelle Screen-Nummer)

               UPDATE         (  )              Markiert zuletzt be-
                                                nutzten Buffer als
                                                `updatet'.     



Š               FLUSH          (  )              Schreibt alle `updated'
                                                Buffer auf die Disk.

               EMPTY-BUFFERS  (  )              Markiert alle Buffer als
                                                `leer'.

  
          6.7  Stack-Manipulationen
          -------------------------

               DUP            (n --> n n )      Kopiert (dupliziert) den
                                                TOS.

               -DUP           (n --> n ? )      Dupliziert nur dann, wenn
                                                ungleich Null.     

               DROP           (n --> )          Beseitigt den (aktuellen)
                                                TOS.

               SWAP           (n1 n2 --> n2 n1) Vertauscht die beiden
                                                oberen Zahlen des Stack.

               OVER         (n1 n2 -->n1 n2 n1) Kopiert den Second zum
                                                (neuen !) TOS.

               ROT       (n1 n2 n3 -->n2 n3 n1) Rotiert den Third zum
                                                TOS.

               >R             (n --> )          Bringt den TOS zum 
                                                Return-Stack (Zwischen-
                                                speicherung, Gebrauch mit
                                                Vorsicht !)

               R>             ( --> n)          Holt den Wert vom Return-
                                                Stack zum TOS zurueck.

               R              ( --> n)          Kopiert den Return-Stack-
                                                TOP zum TOS.


          6.8  Speicherbezogene Befehle
          -----------------------------

               @              (addr --> n)      Ersetzt Zellen-Adresse
                                                durch ihren Inhalt.

               (@             (addr --> b)      Wie @, jedoch wird auf ein
                                                Byte zugegriffen.

               !              (n addr -->)      Speichere Second in die
                                                Adresse auf dem TOS.

               C!             (b addr -->)      Wie ! jedoch wird ein 
                                                Byte abgespeichert.

               +!             (n addr -->)      Addiere Second zum Inhalt
                                                der Adresse auf dem TOS.

          

Š               CMOVE          (from to u -->)   Verschiebe u Bytes im
                                                Adressraum.

               FILL           (addr u b -->)    Fuelle u Bytes im Speicher
                                                ab addr mit b.

               ERASE          (addr u -->)      Fuelle u Bytes im Speicher
                                                ab addr mit Null.

               BLANKS         (addr u -->)      Fuelle u Bytes im Speicher
                                                ab addr mit Blanks (20H).               


               TOGGLE         (addr b -->)      EXOR das Byte in Adresse
                                                addr mit Maske b.

               SP@            ( --> addr)       Uebergibt aktuelle Posi-
                                                tion des Stack-Pointers.                                            


          6.9  Arithmetik
          ---------------

               +              (n1 n2 -->Summe)  Addition von 16-Bit-
                                                Zahlen (16-Bit-Summe).

               D+             (d1 d2 -->Summe)  Addition von 32-Bit-
                                                Zahlen (32-Bit-Summe).

               -              (n1 n2 -->Diff.)  Differenz n1 - n2    
     
               *              (n1 n2 -->Prod.)  16-Bit-Produkt zweier
                                                16-Bit-Zahlen.

               /              (n1 n2 -->Quot.)  16-Bit-Division mit
                                                16-Bit-Ergebnis.  

               MOD            (n1 n2 -->Rest)   Modulo-Division (ueber-   
                                                gibt Teiler-Rest)

               /MOD       (n1 n2 -->Rest Quot.) Division mit Rest und
                                                Quotient als Resultat.

               */MOD   (n1 n2 n3 -->Rest Quot.) Multiplikation und an-
                                                schliessende Division
                                                mit 32-Bit-genauen 
                                                Zwischenergebnis 
                                                (n1*n2/n3)  
       
               */          (n1 n2 n3 --> Quot.) Wie */MOD, jedoch ledig-
                                                lich Quotient.

               M/MOD        (ud1 u2 --> u3 ud4) Division einer vor-
                                                zeichenlosen 32-Bit-Zahl
                                                mit Uebergabe des 16-Bit-
                                                Restes und des 32-Bit-
                                                Quotienten.

               

Š               MIN          (n1 n2 --> Minimum) Uebergibt die kleinere
                                                von zwei Zahlen.

               MAX          (n1 n2 --> Maximum) Uebergibt die groessere
                                                von zwei Zahlen.        

               ABS            ( n --> u )       Bildet Absolutwert einer
                                                16-Bit-Zahl.

               DABS           ( d --> ud )      Bildet Absolutwert einer
                                                32-Bit-Zahl.

               MINUS          ( n --> -n )      Wechselt das Vorzeichen
                                                einer 16-Bit-Zahl.

               DMINUS         ( d --> -d )      Wechselt das Vorzeichen 
                                                einer 32-Bit-Zahl.

               1+             ( n --> n+1 )     Incrementiert den TOS 
                                                mit 1.

               2+             ( n --> n+2 )     Incrementiert den TOS
                                                mit 2.


          6.10 Vergleichsoperatoren
          -------------------------

               <              ( n1 n2 -->f )    Flag=1 wenn n1 kleiner n2

               >              ( n1 n2 -->f )    Flag=1 wenn n1 groesser n2

               =              ( n1 n2 -->f )    Flag=1 wenn n1 gleich n2

               0<             ( n -->f )        Flag=1 wenn TOS ngativ ist

               0=             ( n -->f )        Flag=1 wenn TOS gleich 
                                                Null ist (negiert auch
                                                Wahrheitswert von Flags)


          6.11 Logische Befehle
          ---------------------

               AND            ( n1 n2 -->UND )  Bitweise logische 
                                                UND-Verknuepfung

               OR             ( n1 n2 -->ODER ) Bitweise logische
                                                ODER-Verknuepfung

               XOR            ( n1 n2 -->EXOR ) Bitweise Exclusiv-
                                                ODER-Verknuepfung








Š
          6.12 Strukturierende Worte
          --------------------------

               DO...LOOP      ( n1 n2 --> )     Schleife, Index laeuft 
                                                von n2 bis n1-1 mit
                                                Increment = 1  
     
               DO...+LOOP     ( n1 n2 --> )     Wie DO...LOOP, jedoch ist
                                                das Index-Increment hier
                                                (statt 1)nun beliebig
                                                (wird als zusaetzlicher
                                                Parameter an +LOOP ueber-
                                                geben)

               I              ( --> Index )     Loop-Index --> TOS

               LEAVE          (  )              Erzwingt Abbruch der
                                                Schleife bei naechster
                                                Gelgenheit.

               IF..
                (wahr)..
                     ENDIF    ( f --> )         Fuehrt Befehle aus wenn
                                                Flag=1 ist. Ist..(falsch)..
                                                dann ENDIF.

               IF..
                (wahr)..
                     ELSE     ( f --> )         dto., jedoch wird bei
                                                Flag=0 der FALSE-Teil
                                                ausgefuehrt

               BEGIN...UNTIL  (--> f -->)       Schleife mit Abbruch,
                                                falls Flag fuer UNTIL=1

               BEGIN..
                   WHILE..
                       REPEAT (--> f -->)       Wie BEGINN...UNTIL, jedoch
                                                Abbruchtest am Anfang des
                                                des Schleifen-Kerns,
                                                REPEAT schliesst die 
                                                Schleife bedingungslos
                                                nach BEGINN.

               BEGIN...AGAIN                    Endlos-Schleife    



          6.13 Definitionsworte
          ---------------------

               :xyz           (  )              Beginn einer Colon-Defi-
                                                nition mit Namen xyz.

               ;              (  )              Abschluss einer Colon-
                                                Definition (SEMI-COLON).



Š

               VARIABLE XXX   ( n --> )         Erzeugt eine Variable xxx,
                                                die mit n initialisiert 
                                                ist (xxx uebergibt die
                                                Adresse bei Aufruf).

               CONSTANT yyy   ( n --> )         Erzeugt eine Konstante yyy,
                                                mit dem Wert n (bei Auf-
                                                ruf von yyy wird Wert 
                                                uebergben).

               CREATE zzz     (  )              Eroeffnet Definition 
                                                eines Primitive mit dem
                                                Namen zzz (Assembler- bzw.
                                                Maschinencode).

               ;CODE          (  )              Abschluss einer Colon-
                                                Definition, wenn es sich
                                                um die Definition eines
                                                Definitionswortes 
                                                handelte, wobei die 
                                                Routine-Executive in 
                                                Assembler definiert werden
                                                soll (Code hinter ;CODE ).

               <BUILDS..DOES> does:( -->addr )  Wird zur Definition neuer
                                                Definitionsworte benutzt,
                                                wobei jedoch im Gegensatz
                                                zu ;CODE die Routine-
                                                Exective in high-level
                                                definiert wird.        




          6.14 Vokabulare                
          ---------------                             
            
               CONTEXT             ( -->addr)   Uebergibt die Adresse
                                                eines Pointers zum Con-
                                                text-Vokabular (das zu-
                                                erst abgesucht wird)

               CURRENT             ( -->addr)   Uebergibt die Adresse 
                                                eines Pointers zum
                                                Current-Vokabular (das
                                                zur Zeit erweitert wird)
       
               FORTH               (   )        Name des Haupt-Vokabulars
                                                (setzt CONTEXT)

               EDITOR,
                  ASSEMBLER etc.   (   )        Weitere Vokabular-Namen
                                                (setzen CONTEXT)  

               DEFINITIONS         (   )        Macht Current-Vokabular
                                                zum Context-Vokabular


Š
               VOCABULARY xyz      (   )        Deklariert ein neues
                                                Vokabular mit dem Namen
                                                xyz

               VLIST               (   )        Druckt die Namen aller
                                                Worte im Context-Vokabular


          6.15 Systemworte und Diverses
          -----------------------------

               (                   (   )        Eroeffnet Kommentar, der
                                                mit `)' abgeschlossen
                                                wird, nach `(' muss ein
                                                Space kommen

               FORGET abc          (   )        Vergisst alle neuen 
                                                Definitionen ab (inclu-
                                                sive) abc

               ABORT               (   )        Erzwingt Fehler-Abbruch
                                                einer Operation

               `xxx                ( -->addr)   Findet die Adresse (PFA)
                                                des Wortes xxx im 
                                                Dictionary (in Definit-
                                                ionen : compiliert die
                                                Adresse)                      
    
               HERE                ( -->addr)   Uebergibt die Adresse des
                                                naechsten freien Platzes
                                                im Dictionary
          
               PAD                 ( -->addr)   Uebergibt die Start-
                                                adresse eines Zwischen-
                                                speichers, meisst 68 Byte
                                                oberhalb von HERE

               IN                  ( -->addr)   System-Variable, haelt 
                                                Input-Buffer-Offset fuer
                                                WORD

               ALLOT               ( n --> )    Hinterlaesst eine unge-
                                                nutzte Luecke (n Bytes)
                                                im Dictionary

               `                   ( n --> )    Compiliert eine Zahl in
                                                das Dictionary (HERE)

                         



                         *******************              
                         *                 *
                         *     E N D E     *
                         *                 *
                         *******************