VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin
         Zentrum fuer Forschung und Technologie
         1140 Berlin
         Rhinstr. 100
         Abt. RC4














                              Anwenderdokumentation
                              =====================


                              Programmsystem ASSA
                              
                              Kombiniertes Debug/Absolutassemblersystem
                              unter Betriebssystem SCP und CP/M fuer
                              8-Bit-Mikrorechnersysteme








         Bearbeieter: Dr. Mertins

         Berlin, Januar 1987



















Š


         Inhaltsverzeichnis
         ------------------


         1.   Einfuehrung

         2.   Programmtechnische Angaben

         3.   Anwenderrichtlinie
         3.1. Dateitypen
         3.2. Debugfunktionen/Bedienung
         3.3. Assembler

         4.   Assemblerbeispiele
         4.1. Erzeugen von ladbaren Einsegment-Maschinenkode-Dateien
         4.2. Arbeit mit Mehrsegmentdateien
         4.3. Erzeugen von CP/M-COM-Dateien
         4.4. Anwendung als KAMOS-Cross-System





         1. Einfuehrung
         --------------

         Unter CP/M steht ein sehr komfortables Assembler/Linksystem (ASM,
         LINK©  zuò Verfuegung¬  miô deí einå effektivå  Programmentwicklunç �
         auf Assemblerniveau gesichert ist. Problematisch ist die Arbeit mit
         segmentierten Maschinenkode-Dateien.
         Die vorliegende Dokumentation behandelt die Imlementation eines
         vorhandenen K 1520-Absolutassemblers auf CP/M-faehige Rechner
         (Betriebssysteme SCPX, CP/M, CPA, BCU u.a.). Dieser Assembler un-
         terstuetzt die Arbeit mit segmentierten Maschinenkode-Dateien. Um
         die Dateien unproblematisch aufbereiten zu koennen, sind in das
         System Debugfunktionen (Speichermanipulation, LOAD/SAVE, Pruef-
         summenbildung, Programmstart) integriert.
         Das System ASSA hat folgende Vorteile gegenueber dem CP/M-Stan-
         dard-Assembler/Linksystem:

         - kuerzere Assemblierungszeiten
         - kein Linklauf
         - segmentierte Maschinenkode-Dateien problemlos moeglich
         - Assembler verarbeitet Z80-Mnemonik sowie den goessten Teil der
           MRES-Notation
         - System als Cross-Assembler fuer KAMOS-Rechner (kassettenmagnet-
           bandorientiertes OEM-Betriebssystem; VEB EAB ZFT) verwendbar.

         Das System eignet sich besonders fuer die Entwicklung von U880/
         Z80-Assemblerprogrammen kleinen und mittleren Umfangs.

         Nachteile:

         - keine bedingte Uebersetzung, keine Makroverarbeitung
         - eingeschraenkter Vorrat an Pseudoanweisungen im Vergleich zu
           ASM
         - nur absolute Assemblierung
         - keine Include-Files.Š


         Das Programm beinhaltet folgende Teile:

         - Debug-Funktionen: Speichermanipulation, Full-Funktion, Programm-
           start, Pruefsummenbildung im Hauptspeicher, LOAD/SAVE-Funktionen
           (Diskette)
         - Absolutassemblerº Programmliste¬ Zwischenkode-Dateé (ICF© odeò 
           ladbare Maschinenkode-Datei (MCF), Markenliste
         - Lader fuer Zwischenkode-Datei (mit moeglicher Adressverschie-
           bung).


         2. Programmtechnische Angaben
         -----------------------------

         Das Programm ASSA wurde mit den Programmen ASM und LINK entwickelt.
         Der Aufruf erfolgt durch Eingabe des Namens ASSA.

         Speicherbelegung (hexadezimale Angaben):
         ----------------
         0100-0FFF: Dialog, Rahmenprogramm, Debugfunktionen, E/A-Behand-
                    lung
         1000-2D94: Assemblerkern
         2D95-3DFF: Markentabelle
         3E00-40FF: Arbeitsbereiche von ASSA
         4100-TPA-Ende: (CP/M-abhaengig): freier Speicherbereich zur Mani-
                    pulation von Maschinenkode-Files.



         3.  Anwenderrichtlinie
         ----------------------
         3.1. Dateitypen
         ---------------

         Im Programmsystem ASSA wird mit folgenden Dateitypen operiert:

         ASA: Quelldateien - erzeugt mit TP, WS oder EDIT (bei EDIT:
              Abschluss mit UNSEQ-Schalter, Vorsicht: Dateien duerfen
              keine Seitenmarken enthalten).

         ICF: Segmentierte Maschinenkode-Datei im Zwischenkode (entspricht
              INTEL-Hex-Format), wird durch Assembler erzeugt und kann mit
              deí IC-Ladeò (I-Kommando© miô eventuelleò Adressverschiebunç 
              in den freien Hauptspeicherbereich geladen werden.

         MCF: Direkt ladbare Maschinenkode-Datei (ein geschlossenes Haupt-
              speichersegment). Eine MCF-Datei kann direkt vom Assembler
              erzeugt werden (Voraussetzungen: nur eine ORG-Anweisung,
              alle DEFS-Anweisungen liegen am Programmende).
              MCF-Dateieî koenneî aucè miô deí Debuggeò auó deí Haupt-
              speicher ausgegeben werden (SAVE-Operation eines Hauptspei-
              chersegmentes mit Adresse von ... bis).

         COM: Direkt ladbare und unter CP/M abarbeitbare Maschinenkode-
              Datei (ein Segment). COM-Dateien koennen auf drei Wegen ge-
              bildet werden:

Š

              a) Mit dem Assembler wird eine MCF-Datei erzeugt (nur eine
                 ORG-Anweisung: Adresse 100h, alle DEFS-Anweisungen am Pro-
                 grammende). Mit dem R-Kommando wird diese MCF-Datei in COM
                 umbenannt.
              b) Mit dem Assembler wird eine beliebig segmentierte Maschi-
                 nenkode-Dateé erzeugô - ICÆ odeò MCÆ moeglicè (Vorausset-
                 zung: keine ORG-Anweisungen mit Adresse < 4100h; bei ICF
                 beliebig viele ORG-Anweisungen moeglich). Mit dem I-Kom-
                 mando (bei ICF) oder L-Kommando (bei MCF) wird die Datei
                 in den Hauptspeicher (ab Adresse 4100h oder groesser) ge-
                 laden und dann mit dem C-Kommando als COM-Datei zur Disket-
                 te ausgegeben.
              c) Eine ICF-Datei wird im freien Hauptspeicher als MCF-Datei
                 aufbereietet® Diå MCF-Dateé wirä miô deí R-Kommandï zuò
                 COM-Datei umbenannt.



         3.2. Debugfunktionen/Bedienung
         ------------------------------

         In diesem Abschnitt werden die Debug-Funktionen des Programmsystems
         erlauetert.
         Alle Kommandos sind mit ENTER (ET1)-Taste zu beenden.

         Irrungstasten (Eingabe anstelle ET1):
         * BS (Backspace, Kode 08H): Wiederholung des Kommandos bzw. der
               Teileingabe,
         * ESC (Escape, Kode 1BH): Abbruch der Kommandoeingabe und Rueck-
               kehr in das Grundmenue.

         Fehlerausschriften waehrend der Abarbeitung sind mit ET1 zu quit-
         tieren.

         Funktionen:
         -----------

         a) Speicherbereich fuellen
         --------------------------
         F XXXX     YYYY      ZZ
           Anfangs- End-      Fuell-
           adresse  adresse   byte

         b) Programmstart
         ----------------
         G XXXX
           Startadresse des Programms

         c) Speichermanipulation
         -----------------------
         S XXXX     YY
          Adresse   Inhalt
                           ---->! Adresse +1
                           !<---- Adresse -1
                            ET1   Abschluss

         d) Pruefsummenbildung 1 KByte
         -----------------------------
Š

         P
         Iî eineò Bildschirmzeilå werdeî jeweiló ´ Pruefsummeî miô deò
         Anfangsadresse des dazugehoerigen 1 KByte-Bereiches dargestellt.  
         Der gesamte Speicher wird geprueft.

         e) Assembleraufruf
         ------------------
         A
         weitere Kommandos s. Abschnitt 3.3.

         f) Laden ICF-Datei
         ------------------
         I
         Adressverschiebung: Eingabe + (positive Verschiebung)
                                     - (negative Verschiebung)
                                     N (keine Verschiebung)
         XXXX: Verschiebedistanz (4 stellige Hexadezimalzahl)
         Eine ICF-Datei wird (verschoben um die Distanz XXXX) mit allen
         Segmenten in den Hauptspeicher geladen. Man beachte, dass als
         freier Manipulationsbereich nur der Bereich 4100H bis TPA-Ende
         zur Verfuegung steht.

         g) Laden MCF- oder COM-Datei
         ----------------------------
         L XXXX
           Anfangsadresse
         Eingabe Dateiart: MCF oder COM
         Eine MCF- oder COM-Datei wird ab Adresse XXXX von Diskette in den
         Hauptspeicher geladen.

         h) Abspeichern MCF-Datei
         ------------------------
         M XXXX     YYYYY
           Anfangs- End-
           adresse  adresse
         Der Hauptspeicherbereich von XXXX bis YYYY wird als MCF-Datei
         zur Diskette abgespeichert.

         i) Abspeichern COM-Datei
         ------------------------
         C XXXX     YYYYY
           Entry-   End-
           point    adesse
         Der Hauptspeicherbereich von 0100h bis YYYY wird als COM Datei
         zur Diskette abgespeichert und die Adresse XXXX als Entrypoint
         (Sprungbefehl zur Adresse XXXX auf 0100H) eingetragen.

         j) Laufwerk selektieren
         -----------------------
         D X
           Laufwerksname A...Z
         Alle Dateioperationen beziehen sich auf das eingegeben Laufwerk.
         Laufwerks-Reset (CTRL-C) ist vor dem Aufruf von ASSA zu geben.

         k) File-Name eingeben
         ---------------------
         N XXX
           File-Name (max. 8 Zeichen) ohne Extension
Š

         Die aktuelle Fileart ergibt sich aus den jeweiligen Folgekommandos.

         l) Umbenennen MCF- in COM-Datei
         -------------------------------
         R
         Eine MCF-Datei wird in eine COM-Datei umbenannt. Diese Funktion
         ist u.U. nach einem Assemblerlauf erforderlich.

         m) Verlassen des Programms
         --------------------------
         X
         Rueckkehr zum CP/M-System.



         3.3. Assembler
         --------------

         Der Assembler verarbeitet die ZILOG- und den groessten Teil der
         MRES-Notation. Bei bestimmten Befehlen wird auf die Angabe des A-
         Registers verzichtet, z.B.:
                        ADD  30H
                        AND  7FH
         aber           LD   A,B
                        LD   A,0

         Nach dem Start des Assemblers (Kommando A) wird die Option ab-
         grfragt.

         Option: moegliche Eingaben:
         * N - normal (Liste und Phase)
         * D - nur Liste
         * S - nur Phase
         * M - Markentabelle
         * E - Ende, Rueckkehr zum ASSA-Menue.

         Es folgt die Eingabe der Ausgabeart fuer das Zielfile (nur bei 
         Option N oder S):

         Ausgabeart: moegliche Eingaben:
         * M - MCF-File-Ausgabe
         * I - ICF-File-Ausgabe.

         Wurde fuer die Option N, D oder M eingegeben, ist mtzuteielen, ob
         die Ausgabe der Liste auf den Drucker oder Bildschirm erfolgt:

         Druck der Liste: moegliche Eingaben:
         * J - Ausgabe der Liste auf Drucker
         * N - Ausgabe der Liste auf Bildschirm.

         Danach ist anzugeben, ob bei der Druckerarbeit das Steuerzeichen
         FORM-FFED (Kode 0CH) ausgegeben werden soll oder nicht:

         Ausgabe FORM-FEED: moegliche Eingaben:
         * J - Seitenvorschub wird durch FORM-FEED erzeugt (bei Leporel-
               lodrucker)
         * N - Seitenvorschub erfolgt durch Ausgabe von Leerzeilen (bei
               Rollenpapier).
Š

         Schliesslicè sinä nocè diå Markenarô (Markeî miô Doppelpunkô Ê odeò �
         N)  und¬   falló  notwendig¬  externå  Markeî  (Angabå  iî  eckigeî �
         Klammern) anzugeben.
         Sind keine externen Marken vorhanden wird nur ET1 eingegeben.

         Danach folgt die automatische Abarbeitung von Lauf 1 und 2 des As-
         semblers. Nach erfolgtem Lauf 2 kann sofort ein neuer Lauf 2 (Op-
         tionseingabe) gestartet werden.

         Waehrend der Laufabarbeitung kann mit der Taste A die Abarbeitung
         gestoppt werden.
         Nach erzwungenem Arbeitsstop mit der Taste A sind folgende weitere
         Eingaben fuer die Fortsetzung des Laufes moeglich:

         * A - unveraenderte Fortsetzung
         * P - eine Listenausgabe wird auf den Drucker gelegt (dadurch Teil-
               listenausgabe moeglich)
         * B - eine Listenausgabe wird auf den Bildschirm gelegt.
         * X - erzwungener Abbruch, geoeffnete Dateien werden geschlossen,
               Rueckkehr in das ASSA-Menue.

         Fehlerbehandlung
         ----------------
         Es wird unterschieden in

         - Fehler, die bei der Dateiarbeit auftreten:
           Es ist mit ET1 zu quittieren und gegebenenfalls das betreffen-
           de Kommando zu wiederholen.
         - Fehler des Assemblers:
           Diese Fehler werden als Text in der Assemblerliste mitgeteilt.

         Wenn beim Assemblieren ein Zielfile unter dem gleichen Namen und
         mit dem gleichen Typ bereits auf der Diskette existiert, wird das
         alte File geloescht. Das gleiche gilt bei den SAVE-Funktionen
         (Kommandos M und C) des Debug-Teils von ASSA.



         4. Assemblerbeispiele
         ---------------------

         In diesem Abschnitt werden einige Beispiele aufgefuehrt, um die
         Moeglichkeiten des Programmsysytems ASSA zu demonstrieren.

         4.1. Erzeugen von ladbaren Einsegment-Maschinenkode-Dateien
         -----------------------------------------------------------

         Es existiert ein Quellprogramm in Assemblersprache (Datei vom
         Typ ASA). Dieses Programm hat eine ORG-Anweisung 5000H, DEFS-An-
         weisungen stehen am Programmende. Die Startadresse des Programms
         seé  ebenfalló 5000H®  Danî kanî beií Assembliereî direkô einå MCF-�
         Datei erzeugt werden. Fuer das Laden und Abarbeiten des Maschinen-
         programms gibt es folgende Moeglichkeiten:

         a) Es wird ASSA aufgerufen. Mit dem allgemeinen LOAD-Kommando wird
            die MCF-Datei geladen und mit dem GO-Kommando gestartet.

         b) Die MCF-Datei wird in eine COM-Datei umgewandelt. Dazu ist mit
Š

            LOAD die MCF-Datei wieder in den Hauptspeicher zu laden. Mit dem
            C-Kommando wird nun die Datei aus dem Speicher (Entrypoint =
            5000H) als COM-Datei zur Diskette ausgegeben. Diese COM-Datei
            kann direkt unter CP/M aufgerufen werden.

         4.2. Arbeit mit Mehrsegmentdateien
         ----------------------------------

         Es ist ein Assembler-Quellprogramm vorhanden, das mehrere ORG-An-
         weisungen (alle >= 5000H) enthaelt, DEFS-Anweisungen liegen im 
         Programm beliebig. Die Startadresse sei ebenfalls 5000H. Beim As-
         semblieren ist eine ICF-Datei zu erzeugen.
         Fueò daó Ladeî unä Abarbeiteî deó Maschinenprogrammó gibô eó fol-
         gende Moeglichkeiten:

         a) Aufruf von ASSA, mit dem I-Kommando wird die ICF-Datei in den
            Speicher geladen und mit dem Kommando G gestartet.

         b) Die ICF-Datei wird in eine COM-Datei umgewandelt. Dazu wird
            die ICF-Datei wieder geladen und anschliessend mit dem C-Kom-
            mando als COM-Datei ausgegeben. Diese COM-Datei kann direkt un-
            ter CP/M aufgerufen werden.

         4.3. Erzeugen von CP/M-COM-Dateien
         ----------------------------------

         Sollen direkt ladbare COM-Dateien erzeugt werden, so ist das 
         Quellprogramm wie folgt aufzubauen:

         - nur eine ORG-Anweisung 0100H
         - alle DEFS-Anweisungen am Programmende.

         Beim Assemblieren wird eine MCF-Datei gebildet. Mit dem RENAME-
         Kommando wird die MCF-Datei in eine COM-Datei umbenannt. Diese kann
         direkt unter CP/M aufgerufen werden.

         4.4. Arbeit als KAMOS-Cross-System
         ----------------------------------

         Das Programmsystem ASSA kann als Cross-System fuer das OEM-Kas-
         settenbetriebssysteí KAMOÓ verwendeô werden®  Dazõ isô aló Zielfilå �
         eine MCF-Datei zu erzeugen (z.B. direkte MCF-Ausgabe vom Assembler
         bei Einsegmentdateien oder Aufbereitung des ICF-Files im Haupt-
         speicher). Von diesem MCF-File koennen z.B. unmittelbar EPROMs
         programmiert werden. Eine weitere Moeglichkeit besteht darin, die
         MCF-Datei mittels der SCP-Kassettenmagnetbandtreiber DICA/DICB
         (VEB EAB ZFT) als Maschinenkode-Datei zur Magnetbandkassette aus-
         zugeben, die direkt unter KAMOS lad- und abarbeitbar ist. Auch
         eine Lochbanduebergabe ist moeglich.









 �Š    �
�