Systemzellen und Sprungvektoren

+++++ Verstaendigungsbereich bei RAM-Floppy-System ++++++++++++

00000H    JP WBOOT  Sprung zu BIOS-Warmstart
00003H              I/O-Byte
00004H    LOGDSK    aktuelles logisches Laufwerk
                    (0 = A, 1 = B...)
00005H    JP BDOS   Sprung zum BDOS-Eintritt (gleichzeitig 
                    Endadresse des TPA)
0005CH-   FCB       Dateisteuerblock (FCB) Standardadresse 
0007CH     
00080H-   DMABUF    READ/WRITE-Buffer (DMA-Buffer) 
000FFH              Standardadresse


+++++++++ BIOS ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0DE00H    BOOT      Kaltstart
0DE03H    WBOOT     Warmstart
0DE06H    CSTS      Tastaturstatus
0DE09H    CI        Tastaturabfrage
0DE0CH    CO        Zeichenausgabe Console
0DE0FH    LIST      Druckerausgabe
0DE12H    PUNCH     Stanzerausgabe (Lochband)
0DE15H    READ      Lesereingabe (Lochband)
0DE18H    HOME      Spur 0 justieren
0DE1BH    SELDSK    Laufwerk auswaehlen
0DE1EH    SELTRK    Spur auswaehlen
0DE21H    SELSEC    Sektor auswaehlen
0DE24H    SETDMA    DMA-Buffer festlegen
0DE27H    READ      Sektor lesen
0DE2AH    WRITE     Sektor schreiben
0DE2DH    LISTST    Druckerstatus
0DE30H    SECTRAN   Umwandeln Sektornummer


++++++++ Debugger +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0E800H         Eintritt in den Debugger
0E803H         Sprung zur CSTS-Routine (BIOS)
0E806H         Sprung zur CI-Routine (BIOS)
0E809H         Sprung zur CO-Routine (BIOS)
0E80CH         Sprung zur LIST-Routine (BIOS)
0E80FH         Sprung zur NMI-Bearbeitung (Debugger)
0E812H         Sprung zur BREAK-Bearbeitung (Debugger)


++++++++ V-Tape +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

0F000H         Eintritt in das V-Tape-Modul
0F003H         Sprung zur CI-Routine (BIOS)
0F006H         Sprung zur CO-Routine (BIOS)

.pa ŠStueckliste BILDSCHIRMANSTEUERUNG
---------------------------------

Pos. Stueck    Bezeichnung
-------------------------------------------------------------
01   1         Leiterplatte BSA
02   1         EFS-Steckerleiste 58polig / TGL 29331
03   1         IC-Steckfassung 24polig
04   1         IC D 110
05   1         IC D 103
06   2         IC D 193
07   2         IC D 195
08   1         IC D 200
09   1         IC D 204
10   2         IC DS 8205
11   1         IC DS 8282
12   1         IC DS 8286
13   1         IC DL 000
14   1         IC DL 004
15   1         IC DL 074
16   3         IC DL 192
17   1         IC DL 193
18   3         IC DL 257
19   4         sRAM 1K x 4Bit  U 214
20   1         EPROM 2K x 8Bit U 2716
21   2         HF-Transistor SF 245
22   1         Quarz 10500 KHz
23   1         Elektrolyt-Kondensator 100 uF/ 10V
24   2         Trimmer 4...20 pF
25   1         Foliekondensator 470 nF
26   1         Scheibenkondensator 47 nF
27   9         Scheibenkondensator 33 nF
28   2         Scheibenkondensator 15 nF
29   1         Scheibenkondensator 1 nF
30   2         Scheibenkondensator 100 pF
31   1         Scheibenkondensator 2,2 pF
32   1         Drossel 10 uH
33   1         Luftspule d=5; CuL 0,8; 5Wdg. - 2Wdg.
34   1         Einstellregler 10 KOhm
35   3         Widerstand 2,2 KOhm
36   2         Widerstand 1,2 KOhm
37   5         Widerstand 1 KOhm
38   3         Widerstand 270 Ohm
39   1         Widerstand 220 Ohm
40   2         Widerstand 100 Ohm
41   1         Widerstand 56 Ohm

.paŠStueckliste TASTATURSTEUERUNG
-----------------------------

Pos. Stueck    Bezeichnung
--------------------------------------------------------------
01   1         Leiterplatte TAST
0²   ±         Steckerleistå 39polig / TGÌ 29331
03   1         IC V 4001
04   2         IC V 4011
05   5         IC V 4012
06   1         IC V 4023
07   1         IC V 4050
08   11        Schaltransistor SS 218 C
09   11        Widerstand 10 KOhm
10   10        Widerstand 3,3 KOhm
11   11        Widerstand 1 KOhm
12   6         Widerstand 160 Ohm

.paŠStueckliste ZENTRALE PLATINE
----------------------------
Pos. Stueck    Bezeichnung
------------------------------------------------------------
01   1         Leiterplatte ZPLAT
02   2         EFS-Buchsenleiste 58polig / TGL 29331
03   1         EFS-Buchsenleiste 39polig / TGL 29331
04   4         IC-Steckfassung 24polig
05   1         IC UA 880 D
06   2         IC UA 855 D
07   1         IC UA 856 D
08   2         IC UA 857 D
09   4         EPROM 2K x 8Bit U 2716
10   24        dRAM 64K x 1Bit U 2164
11   3         IC DS 8282
12   1         IC DS 8212
13   2         IC DS 8216
14   3         IC DS 8205
15   2         IC DL 257
16   2         IC DL 000
17   3         IC DL 004
18   2         IC DL 008
19   1         IC DL 010
20   1         IC DL 020
21   2         IC DL 074
22   1         IC D 103
23   1         IC D 154
24   1         IC D 204
25   1         IC D 274
26   1         Quarz 10 000 KHz
27   2         IC MB 104 C
28   2         IC MB 111 C
29   1         Einstellregler 10 KOhm
30   1         Einstellregler 4,7 KOhm
31   2         Schalttransistor SS 216 C
32   1         Schalttransistor SS 218 D
33   2         Diode SAY 17
34   6         Diode SAY 30
35   3         LED VQA 13
36   1         IC B 082
37   2         Scheibenkondensator 68 pF
38   1         Scheibenkondensator 330 pF
39   2         Scheibenkondensator 1 nF
40   1         Scheibenkondensator 3,3 nF
41   1         Scheibenkondensator 10 nF
42   2         Scheibenkondensator 15 nF
43   1         Scheibenkondensator 22 nF
44   35        Scheibenkondensator 33 nF
45   2         Scheibenkondensator 47 nF
46   2         Scheibenkondensator 100 nF
47   1         Elektrolyt-Kondensator 22 uF/ 10 V
48   1         Elektrolyt-Kondensator 470 u/ 25 V
49   2         Widerstand 22 Ohm
50   1         Widerstand 100 Ohm
51   2         Widerstand 120 Ohm
52   2         Widerstand 270 Ohm
53   1         Widerstand 330 Ohm
54   4         Widerstand 470 Ohm
55   8         Widerstand 560 Ohm
56   3         Widerstand 1 KOhm
57   4         Widerstand 1,5 KOhmŠ58   1         Widerstand 2,7 KOhm
59   5         Widerstand 3,9 KOhm
60   6         Widerstand 4,7 KOhm
61   3         Widerstand 6,8 KOhm
62   2         Widerstand 10 KOhm
63   2         Widerstand 33 KOhm
64   1         Widerstand 100 KOhm
65   24        Wickelstift F1 / TGL 32 587
.paŠStueckliste NETZTEIL
--------------------
Pos. Stueck    Bezeichnung
------------------------------------------------------------
01   1         Leiterplatte NT
02   4         Diode SY 180/1
03   15        Diode SY 360/1
04   1         Z-Diode SZX 21/5,6
05   2         Z-Diode SZ 600/13
06   1         Z-Diode SZ 600/5,6
07   1         Diode SAY 17
08   1         LED VQA 13
09   1         LED VQA 13-1
10   1         LED VQA 23
11   1         LED VQA 33
12   1         HF-Transistor SF 016
13   1         Transistor SD 339
14   1         Transistor KU 607
15   1         Thyristor ST 103/1
16   1         IC MAA 723
17   1         IC MA 7805
18   2         IC MA 7812
19   1         Relais GBR 111/6
20   3         Feinsicherung T 1,25 A
21   1         Feinsicherung T 4 A
22   2         ElektrKondensator 2200 uF/10 V
23   3         Elektrolyt-Kondensator 1000 uF/25 V
24   6         MKL-Kondensator 1 uF/63V
25   1         Scheibenkondensator 1 nF/63 V
26   1         Widerstand 4,7 Ohm / 0,2 W
27   1         Widerstand 100 Ohm / 0,2 W
28   1         Widerstand 130 Ohm / 0,2 W
29   1         Widerstand 330 Ohm / 0,2 W
30   2         Widerstand 470 Ohm / 0,2 W
31   2         Widerstand 1,2 KOhm / 0,2 W
32   2         Widerstand 2,2 KOhm / 0,2 W
33   1         Widerstand 5,1 KOhm / 0,2 W
34   1         Einstellregler 470 Ohm (gross/ stehend)
35   4         Sicherungshalter fuer Lpl.
36   4         Isolierscheiben aus Glimmer fuer T03-Gehaeuse
37   X         Kuehlprofil Typ 03841 TGL 26 151    X=300 mm
.paŠSteckverbinder X1 (Tastatur)
39 poliger Steckverbinder

          A         B         C

 1        5P        5P        5P
 2        n.b.      A7        n.b.
 3        n.b.      A6        n.b.
 4        n.b.      A5        B5
 5        n.b.      A4        B4
 6        n.b.      A3        B3
 7        n.b.      A2        B2
 8        n.b.      A1        B1
 9        /NMI-Ta   A0        B0
10        /HALT     /ASTB     /BSTB
11        /RESET-Ta ARDY      BRDY
12        n.b.      n.b.      n.b.
13        GND       GND       GND  



PIO       Tastatur       Verwendung

A0        TD0            >
A1        TD1            >
A2        TD2            >
A3        TD3            > 7 Bit ASCII - Zeichen 
A4        TD4            >
A5        TD5            >
A6        TD6            >
A7        TAST           High = Taste gedrueckt
/ASTB     GND
B0        LED 0          Betriebsanzeige
B1        LED 1          Run/Stop
B2        LED 2          Ton Ein/Aus
B3        LED 3          n. b.
B4        LED 4          High = SAVE, Low = LOAD
B5        LED 5          High = Motor Ein
B6                       SAVE = Eingang KMBG
B7                       LOAD = Ausgang KMBG
          LED 6          Halt-Zustand der CPU

.paŠKoppelbusverbinder X2 
58 poliger Steckverbinder

          A              B

 1        GND            GND
 2        CTSB           DCDB 
 3        ZC/TO 2        n.b.     
 4        ZC/TO 0        ZC/TO 1
 5        C/TRG 1        C/TRG 0
 6        C/TRG 3        C/TRG 2
 7        B7             A7
 8        B6             A6
 9        B5             A5
10        B4             A4
11        B3             GND
12        B2             A3
13        B1             A2
14        B0             A1
15        5P             A0
16        /BSTB          /ASTB
17        BRDY           ARDY
18        TxDB           n.b.
19        /RTSA          /DTRA
20        /DTRB          /RTSB
21        TxDA 2         TxDA 1
22        TxDB 2         TxDB 1
23        n.b.           RxDB
24        RxDA 1         RxDA 2
25        RxDB 1         RxDB 2
26        5N             5N
27        12N            12N
28        12P            12P
29        5P             5P
.paŠSystembusverbinder X3
58poliger Steckverbinder

          A              B

01        GND            GND
02        GND            GND 
03        A15            A14
04        A13            A12
05        A11            A10
06        A9             A8
07        /MSEL4         SEL2
08        /MSEL3         SEL1
09        /MSEL2         SEL0
10        /MSEL1         12P
11        /MSEL0         IOSEL0
12        IEO            IEI
13        A7             5N
14        A6             12N
15        A5             CP
16        A4             D4
17        A3             D3
18        A2             D5
19        A1             D6
20        A0             n.b.
21        /M1            D2
22        /RFSH          D7
23        /RESET         D0
24        /BUSRQ         D1
25        /WAIT          /INT
26        /HALT          /NMI
27        /WR            /MREQ
28        /RD            /IORQ
29        5P             5P


.paŠInput/Output-Adressen

80H - 83H      Kanal 0 bis Kanal 3       System-CTC D55

84H - 85H      Daten Port A/ Port B      System-PIO D56
86H - 87H      Steuerwort A/ B           System-PIO D56

88H - 89H      Daten Port A/ Port B      Anwender-SIO D57
8AH - 8BH      Steuerwort A/ B           Anwender-SIO D57

8CH - 8FH      Kanal 0 bis Kanal 3       Anwender-CTC D58

90H - 91H      Daten Port A/ Port B      Anwender-PIO D59
92H - 93H      Steuerwort A/ B           Anwender-PIO D59

94H - 97H      Speicherblockselektport

98H - 9BH      NMI-Generator

9CÈ - 9FÈ      /IOSEÌ ° fueò deî Anschlusó periphereò 
               Bausteine
.paŠVerzeichnis der Bilder

Bild      Titel
--------------------------------------------------------------
 1(a,b)   Uebersichtsplan des Computers
 2        Stromlaufplan der Zentralen Platine - Systemseite
 3        Stromlaufplan der Zentralen Platine - Input-Output-
          Seite
 4        Bestueckungsplan der Zentrale Platine
 4a       Leiterzuege Bestueckungsseite Zentrale Platine
 4b       Leiterzuege Leiterseite Zentrale Platine
 4c       Busplatine Leiterseite und Bestueckungsseite
 5        Aufteilung des 192 KByte-Speicherraumes
 6        Uebersichtsplan der Bildschirmansteuerung
 7        Stromlaufplan der Bildschirmansteuerung
 8        Bestueckungsplan der Bildschirmansteuerung
 8a       Leiterzuege Bestueckungsseite Bildschirmsteuerung
 8b       Leiterzuege Leiterseite Bildschirmansteuerung    
 9        Bestueckungsplan des Video-Modulators
10        Darstellung der im Zeichengenerator generierten 
          Graphiksymbole und Sonderzeichen
11        Aufbau von alphanumerischen Zeichen und
          Graphiksymbolen
12        Adressen der Zeichenpositionen auf dem Bildschirm
13        Taktdiagramm BAS-Signal
14        Uebersichtsplan der Tastatur
15        Stromlaufplan der Tastaturelektronik
16        Bestueckungsplan der Tastaturelektronik
16a       Leiterzuege Bestueckungsseite Tastaturelektronik
16b       Leiterzuege Leiterseite Tastaturelektronik
17        Darstellung der in der Matrix angeordneten 65 Tasten
18        Realisierte Tastenanordnung
19        Prinzipieller Ablaufplan einer Byte-Ausgabe
20        Rahmenstruktur
21        Kodierungsvorschriften
22        Kassettenmagnetbandsteuerung
23        Stromlaufplan des Netzteils
24        Bestueckungsplan des Netzteils
24a       Leiterzuege Leiterseite Netzteil
25        Taktdiagramm Zeilenerzeugung
26        Taktdiagramm Bilderzeugung
27        Blockschaltbild U 2164
28        Taktdiagramm "READ" und "EARLY-WRITE"-Zyklus
29        Taktdiagramm "RAS-ONLY-REFRESH"-Zyklus
30        Input/Output Adresse
31        System-PIO Belegung        
32        Belegung Steckverbinder X1
33        Belegung Steckverbinder X2
34        Belegung Steckverbinder X3
35        Ebenen und Aufrufe der Software
36a       BIOS Listing (2 * 62 KByte RAM-Floppy)
36b       BIOS Listing (1 * 124 KByte RAM-Floppy)
37        Systemzellen und Sprungvektoren
38a       Listing CCP
38b       Listing BDOS
39        Listing Kommandoprozessor und V-Tape
40        Listing Debugger
         

.paŠLiteraturverzeichnis

 [1] Kieser, H.,Meder, M.: Mikroprozessortechnik
     4. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1986

 [2] Kuehn, E.: Handbuch TTL- und CMOS-Schaltkreise
     2. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1986

 [3] Classen, L., Oefler, U.: Wissensspeicher Mikrorechner-
     programmierung
     1. Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1986

 [4] Barthold, H., Baeurich, H.: Mikroprozessoren - 
     Mikroelektronische Schaltkreise und ihre Anwendung
     electronica * Band 222/223 und Band 224/225
     3. Aufl. Berlin: Militaerverlag der DDR 1985

 [5] -,Systemhandbuch SCP, Anleitung fuer den Programmierer
     VEB Robotron Bueromaschinenwerk Soemmerda 1984

 [6Ý Quendt¬  W.¬  Rupp¬  D.º  Datensichtgeraeô fueò Mikro�
     rechneò    
     radio fernsehen elektronik  Berlin 34 (1985) H. 4
     S.226-229 

 [7Ý Sterl¬ H.¬ Franke¬ K.º Mikrorechnergesteuerteó fernseh- 
     kompatibles Datensichtgeraet
     radio fernsehen electronik  Berlin 28 (1979) H. 4
     S.235-240

 [8] Heyder, F.: Funkamateure entwickeln Amateurcomputer
     "AC 1" (5)
     FUNKAMATEUR, Fortsetzungsreihe ab Heft 12/1983

 [9] Ergaenzung zur Service-Anleitung "anett" IS2
     Nr. 2304.02  Ausgabe 1977

[10] Heimcomputer Robotron Z 9001
     Anhang zum Programmierhandbuch

[11] Bildschirmgeraet K 8911  Robotron
     Betriebsdokumentation

[12] Streng, K.: Daten digitaler integrierter Schaltkreise
     - TTL-Schaltkreise -
     1. Aufl. Berlin: Militaerverlag der DDR 1985

[13] Aktive elektronische Bauelemente 1985
     VEB Kombinat Mikroelektronik

[14] Huebler, B., Evert, K.-P.: Ausbaufaehiger Mikrocomputer
     mit dem U880
     electronica * Band 227/228       
     1. Aufl. Berlin: Militaerverlag der DDR 1985

[15] Jungnickel, H.: Stromversorgungseinrichtungen
      . Aufl. Berlin: VEB Verlag Technik 1982

[16] Buerger, B.: Halbleiterspeicher Teil2
     Mikroelektronik-Information/Applikation
     Kombinat Mikroelektronik /KdT 1985Š
[17Ý Schmelovsky¬ Weisse¬ Engelmannº Entzerrungfreieó 
     Demodulationsverfahren fuer Magnetbandspeicher
     radio fernsehen elektronik 28(1979) H.10, S. 633

[18] Troll, Huebner: Daten- und Programmspeicherung auf Heim-
     magnetbandgeraeten
     radio fernsehen elektronik 31(1982) H.12 S. 796 ff.

[19] Stiller: SuperTape mit dem Z80
     c't H.4, S.23 ff.

[20] Krauss, Woschni, Kutschbach: Handbuch der Datenerfassung
     VEB Verlag Technik Berlin 1. Aflage 1984